Балаганский район

Иркутской области

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВы ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БалаганскИЙ район

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I I

Материалы по обоснованию

расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Балаганский район Иркутской области

Балаганск 2015 год

Список исполнителей

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства администрации

Балаганского района                                                                     А.С. Метляев

Главный специалист отдела архитектуры и

градостроительства администрации

Балаганского района                                                                      Г.В. Попова

Ведущий инженер отдела архитектуры и

градостроительства администрации

Балаганского района                                                                      М.Г. Александрова

ПРОЕКТ  МЕСТНЫХ  НОРМАТИВОВ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ И СТАНДАРТАМИ

Содержание

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	1

ВВЕДЕНИЕ	3

1.  Общая информация о Балаганском районе	4

1.1  Природно-климатические условия	4

1.2  Административно-территориальное устройство Балаганского района	5

1.3  Социально-демографический состав и плотность населения	5

1.3.1 Дифференциация    поселений Балаганского района  по  демографическим и иным признакам	6

1.4  Экономическая база Балаганского района	7

2.  Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	11

2.1  Обоснование  видов  объектов  местного  значения муниципального района, для которых определяются расчетные показатели	11

2.2  Учет социально-демографического состава и плотности населения	11

2.3. Сведения  о  планах  и  программах  комплексного  социально-экономического развития муниципального образования	12

2.4  Предложения органов  местного  самоуправления  и заинтересованных лиц	13

2.5 Расчет показателей содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	13

2.5.1  Объекты здравоохранения	13

2.5.2  Объекты физической культуры и спорта	16

2.5.3  Объекты культуры и искусства.	18

2.5.4  Объекты образования	19

2.5.5  Объекты автомобильного транспорта.	21

2.5.6  Объекты  воздушного транспорта	22

2.5.7  Объекты водного транспорта.	22

2.5.8 Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.	22

2.5.9  Объекты электроснабжения	24

2.5.10  Объекты газоснабжения	26

2.5.11 Объекты  культурного  наследия  местного (муниципального) значения	26

2.5.12 Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	27

2.5.13  Зоны размещения скотомогильников	28

2.5.14 Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	28

Приложение 1(термины и определения, нормативно-прававая база) 	29

Приложение 2(объекты  культурного  наследия  местного (муниципального) значения) 	35

Приложение 3 	60

Приложение 4 (Схемы 1,2,3) 	62

Введение

Местные нормативы  градостроительного  проектирования муниципального образования Балаганский район Иркутской области (далее - Балаганского района) разработаны на основании действующего законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации, Иркутской области, Балаганского района.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом:

1. Административно-территориального устройства района;

2. социально-демографического состава  и  плотности  населения  на территории Балаганского района;

3. природно-климатических условий района;

4. планов  и  программ комплексного социально-экономического развития Балаганского района;

- предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Согласно части 4 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации расчетные показатели  минимально допустимого  уровня обеспеченности объектами  местного значения Балаганского района населения муниципальных образований и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной  доступности  таких  объектов  для населения Балаганского района могут быть утверждены в  отношении одного или нескольких видов объектов местного значения района.

Содержание  нормативов  градостроительного  проектирования соответствует части  5 статьи 29.2 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, и включает в себя:

- Основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности  объектами  местного  значения населения Балаганского района, относящимися  к  областям,  указанным  в  пункте  1  части  3  статьи  19 Градостроительного    кодекса  Российской  Федерации,  населения муниципального образования Балаганский район	 и  расчетные  показатели максимально  допустимого  уровня  территориальной  доступности  таких объектов для населения Балаганского района;

- материалы  по  обоснованию  нормативов градостроительного проектирования (материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Балаганского района);

- правила  и  область  применения  расчетных  показателей, содержащихся  в  основной  части  нормативов  градостроительного проектирования Балаганского района.

Настоящие нормативы градостроительного проектирования содержат расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, которые не превышают максимальные расчетные показатели и не ниже минимальных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в нормативах градостроительного проектирования Иркутской области.

Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Балаганский район Иркутской области, независимо от их организационно-правовой формы.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002  № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

- Общая информация о Балаганском районе

  - Природно-климатические условия

Муниципальное образование Балаганский район расположено в центральной части Иркутской области, в стороне от магистральных путей. Балаганский район является относительно малонаселенным (население района на 1 января 2014 года составляет 8,8 тыс.человек, из них 4,0 тыс. проживает в районном центре – р.п. Балаганск) и экономически малозначимым в масштабах Иркутской области. Удаленность райцентра (р.п. Балаганск) от ближайшей железнодорожной станции (Залари) - 86 км, от областного центра (г. Иркутск) - 281 км. В существующих границах муниципальное образование Балаганский район включает в себя 7 поселений (одно городское и 6 сельских), объединяющих р.п. Балаганск и 12 сельских населенных пунктов. Северная часть района не имеет постоянного населения.

Район граничит с Усть-Удинским, Братским, Куйтунским, Зиминским районами области, а также с Нукутским районом Усть-Ордынского национального округа. Восточная часть района омывается водами Братского водохранилища. Транспортные связи представлены автомобильными дорогами, соединяющими райцентр как с селами и поселками района, так и с населенными пунктами соседних районов. Братское водохранилище используется для доставки грузов и пассажиров по воде.

Площадь территории Балаганского района составляет 634,7 тыс. га или 0,8% от всей территории области. В структуре земельного фонда чуть более 83% приходится на лесные земли и 16,7% - на земли сельскохозяйственного назначения. Под водными объектами занято 6,8%, а под болотами – 0,1% территории района. Бионепродуктивные земли составляют 1,1%, в том числе под дорогами – 0,12%. На душу населения приходится 72,12 га территории в целом, сельскохозяйственных угодий –5,91 га и лесных земель – 59,86 га. Земель всех категорий и лесных земель на жителя района в два раза больше, чем в среднем по области, а доля сельскохозяйственных угодий почти равна среднеобластным показателям. Район относится к сельскохозяйственным, хотя сельскохозяйственные угодья в составе района занимают 8,2%. Из них 70% приходится на пашню.

Климат района резко континентальный. Зима малоснежная, холодная. Лето умеренно теплое. Рельеф района холмисто-равнинный с абсолютными высотами до 750 м и относительными превышениями 300-350 м. Для северной части района растительность и животный мир характерны для зоны сибирской тайги. Южная часть района относится к лесостепной зоне с дерново-карбонатными и черноземными почвами.

Природно-ресурсный потенциал оценивается как невысокий, но несмотря на это при необходимости может быть подготовлена необходимая сырьевая база для развития промышленности строительных материалов.  На территории муниципального образования имеется сырьевая база для развития лесопереработки. Развитие сельского хозяйства потенциально может опираться на наличие неиспользуемых в настоящее время сельскохозяйственных земель.

  - Административно-территориальное устройство Балаганского района

В соответствии с Законом Иркутской области от 2 декабря 2004 г. N 64-оз "О статусе и границах муниципальных образований Балаганского района Иркутской области" в настоящее время в состав территории муниципального образования Балаганский район входят шесть сельских и одно городское поселение (см. таблицу 1).

Административно- территориальное устройство

Таблица 1

Муниципальные образования, имеющие статус городских поселений

Балаганское городское поселение р.п. Балаганск

Муниципальные образования, имеющие статус сельских поселений

Биритское сельское поселение с. Бирит д. Одиса

Заславское сельское поселение д. Заславская д. Тарасовск п. Приморский

Коноваловское сельское поселение с. Коновалово д. Ташлыкова

Кумарейское сельское поселение с. Кумарейка

Тарнопольское сельское поселение д. Метляева д. Анучинск с. Тарнополь

Шарагайское сельское поселение с. Шарагай

  - Социально-демографический состав и плотность населения

До 2007 года в районе отмечается как естественная убыль, так и миграционный отток населения. Формирование естественной убыли населения в последние полтора десятилетия за счет превышения смертности над рождаемостью характерно для России в целом, для Иркутской области, и Балаганский муниципальный район не являлся исключением (см. таблицу  2). С 2007 по 2009 год демографическая ситуация улучшается. Отмечен рост рождаемости, связанный с вступлением в фертильный возраст относительно многочисленных возрастов 80-х годов рождения. На данный момент смертность превышает рождаемость.  В 2014 году в Балаганском районе проживает 8,8 тыс. человек.

На  сальдо  естественного  движения  населения  влияют  показатели  рождаемости  и смертности.

Начиная  с  2009  года,  в  районе  наблюдается  естественная  убыль  населения. В связи с чем, численность населения района в последние годы неуклонно сокращается.

По  информации  Иркутскстата  миграционная  убыль  населения  по  Балаганскому району за 2014 год составила 378 человек, а количество прибывших – 204 человека.

Миграционный отток во многом определяется значительными различиями в  уровне заработной  платы.  Подобная  дифференциация  среднемесячной  заработной  платы обусловливает и внутрирайонную миграцию.

Главными особенностями динамики возрастного состава населения за последние годы было сокращение численности и доли детей и подростков, а также старение населения. (приложение 3)

Балаганский район относится к числу наименее заселенных в Иркутской области, по численности населения он превосходит только Катангский и Мамско-Чуйский муниципальные районы. Средняя плотность населения составляет 1,4 чел. на 1 км2., в то время как по Иркутской области - 3,1 чел./км2.

Динамика численности населения Балаганского района

Таблица 2

| год | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года* | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 8,8 |
| Родилось чел. | 118 | 134 | 139 | 152 | 160 | 151 | 157 | 136 | 123 |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 12,16 | 13,81 | 14,47 | 15,7 | 17,4 | 16,4 | 17,0 | 14,9 | 13,9 |
| Умерло чел. | 197 | 171 | 138 | 123 | 120 | 128 | 130 | 134 | 137 |
| Смертность (на 1000 жит.) | 20,52 | 17,62 | 14,37 | 12,7 | 13,0 | 13,9 | 14,1 | 14,7 | 15,6 |
| Естественный прирост (убыль) чел. | -79 | -37 | 1 | 29 | 40 | 23 | 27 | 2 | -14 |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 жит. | -8,36 | -3,81 | 0,1 | 3 | 4,1 | 2,5 | 2,9 | 0,2 | -1,6 |

Примечание: численность населения по состоянию на 01.01 каждого года

1.3.1  Дифференциация  населенных пунктов Балаганского района  по  демографическим и иным признакам

Населенные пункты Балаганского района  в зависимости  от  численности населения  делятся  на  малые,  средние,  большие  и  крупные (см. таблица 3, таблица 4)

Группы населенных пунктов в зависимости от численности

Таблица 3

| Группы | Население, тыс.чел. |
| --- | --- |
|  | город | сельские населенные пункты |
| Крупные |  | от 3 до 5 |
| Большие |  | от 1 до 3 |
| Средние |  | от 0,2 до 1. |
| Малые | Свыше 5 тыс. | до 0,2 |

Примечание: В группу малых городов включаются поселки городского типа.

Дифференциация населенных пунктов Балаганского района по численности населения

Таблица 4

| Группы населенных пунктов по численности населения на 1 января 2014 г. тыс. чел | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| от 3 до 5 (крупные) | п. Балаганск (3996) |
| от 1 до 3 (большие) | с. Кумарейка (1014) |
| от 0,2 до 1. (средние) | с. Коновалово (722), с. Шарагай (528), с. Бирит (508) д. Заславская (851), с. Тарнополь (509), д. Метляева (242), д. Ташлыкова (197), |
| до 0,2 (малые) | д. Одиса (21) , д. Тарасовск (114), п. Приморский (3), д. Анучинск (108). |

  - Экономическая база Балаганского района

Почти все предприятия Балаганского района работают по нескольким видам экономической деятельности. Функциональный профиль района в настоящее время определяет сельское хозяйство. Основной объем продукции производится в хозяйствах населения (75,5%).

На территории района работают 4 сельхозпредприятия, 3 сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых кооперативов, 27 крестьянских (фермерских) хозяйств, из них 11 крестьянских (фермерских) хозяйств работают с отделом сельского хозяйства и заключают соглашения с министерством сельского хозяйства на получение бюджетной поддержки. В 2014 году создано 2 новых крестьянских (фермерских) хозяйства, в районе имеется 3020 личных подсобных хозяйств. Общая площадь сельхозугодий в сельхозпредприятиях района 11374га., в т.ч. пашни фактически в обработке 9677 га. (85%), сенокосов 1290га. (11%), пастбищ 407 га(4%).

По итогам работы в 2014г. посевная площадь зерновых культур согласно заключенным соглашениям с министерство сельского хозяйства Иркутской области составила 3610га., фактически убрано 3610га. Валовой сбор зерна составил 4160 тонн или 150% к уровню прошлого года, средняя урожайность с 1га. составила 11,5 цн/га.

Заготовлено сена – 3580 тонн или 120% к плану, сенажа – 2000 тонн или 106% к плану, соломы –1610тонн или 119% к плану, концентратов – 782 тонн или 100% к плану. Всего заготовлено кормовых единиц на 1 условную голову без концентратов 19,1 цн. с концентратами 24,8 цн. Условное поголовье по сельскохозяйственным организациям –1369 голов.

Поголовье крупнорогатого скота по всем категориям хозяйств района на 1 января 2015 года составила 3692 голов, в том числе коров 1947 головы или 98,9% к уровню прошлого года. В сельхозпредприятиях 810 голов или 110% к уровню прошлого года, из них коров 490 голов или 104% к уровню прошлого года. В крестьянских (фермерских) хозяйствах крупнорогатого скота 470 голов или 124 % к уровню прошлого года, из них коров 204 головы, или 121% к уровню прошлого года.

Поголовье свиней по всем категориям хозяйств Балаганского района 1189 голова или 85% к уровню прошлого года.  Лошадей в 1229 голов или 112% к уровню прошлого года.

Произведено мяса в сельхозпредприятиях района 130,9 тонн или 107% к прошлому году, молока 923,9тонн или 105% к уровню прошлого года. Надой на одну фуражную корову составил 4016кг.

На территории района закупом молока занимается 2 сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых кооператива (СПССК «Велес», СПССК «Ясная Поляна») и ПУ- 62.Охвачено 6 населенных пунктов района. В 2014 году в личных подсобных хозяйствах района было закуплено молока 605,5 тонн, на сумму 7 млн.872 тыс. руб., закуплено мяса в убойном весе 40,1 тонн на сумму 6 млн.306 тыс. руб. Закупом мяса на территории района занимается 2 сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых кооператива СПССК «Велес», «Ясная Поляна».

По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2014 году было получено 6 свидетельств, на поддержку строительства жилья в сельской местности на сумму 6 млн. 424 тыс. руб.

На территории района реализуется три инвестиционных проекта: ООО «Ангара» - мясное скотоводство, СПССК «Велес»- сельскохозяйственная кооперация,  СПССПК «Ясная Поляна»-  сельскохозяйственная кооперация. В 2014 годах СПССК «Велес» на реализацию инвестиционного проекта получил финансовую поддержку в размере 260 тыс. руб. на приобретение танк охладителя для молока.

Сельхозорганизациями района за 2014 год получено субсидий 14млн. 594 тыс. руб. Владельцам личных подсобных хозяйств района компенсирована часть затрат по уплате процентов по кредитам ОАО «Россельхозбанк» на сумму 1млн. 594 тыс. руб.

Выручка от реализации продукции по сельхозпредприятиям

за 2014г. в разрезе предприятий

Таблица 5

| Наименование предприятий | Выручка от реализации Продукции за 2014г., тыс.руб. | Выручка от реализации продукции за 2013г., тыс.руб. | В % к 2013г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Ангара» | 4676 | 2760 | 169 |
| СПК «Ангарский» | 3931 | 3256 | 120 |
| ООО «Заславское» | 2402 | 438 | 548 |
| СПК «Тарнопольский» | 13757 | 11978 | 114 |
| Итого: | 24766 | 18432 | 134 |

Реализация сельхозпродукции в натуральном выражении                                                       по сельхозпредприятиям за 2014г.

Таблица 6

| Наименование основных видов продукции | Един. изм. | 2014г. | 2013г. | в % к 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| скот в живом весе | цн | 1241 | 793 | 156 |
| молоко | цн | 5557 | 5233 | 106 |
| зерно | цн | 5736 | 3350 | 171 |

Произведено основных видов продукции животноводства в сельхозпредприятиях:

Таблица 7

| Наименование основных видов продукции | Един. изм. | 2014г. | 2013г. | в % 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Произведено (выращено) скота в живой массе | цн | 524 | 585 | 90 |
| 2. Валовой надой молока | цн | 6594 | 6545 | 101 |

Наличие голов скота по сельхозпредприятиям района на 01.01.2015 года

Таблица 8

|  | Наличие голов КРС | Наличие голов свиней | Наличие голов лошадей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. коров |  |  |
|  | 2014г | 2013г | % | 2014г | 2013г | % | 2014г | 2013г | % | 2014 г | 2013г | % |
| ООО «Ангара» | 167 | 136 | 123 | 90 | 90 | 100 | - | - | - | 90 | 93 | 96 |
| СПК «Тарнопольс кий» | 429 | 385 | 111 | 200 | 180 | 111 | - | - | - | 18 | 13 | 138 |
| ООО «Заславское» | 68 | 74 | 92 | 64 | 64 | 100 | - | - | - | 24 | 21 | 114 |
| СПК «Ангарский» | 146 | 140 | 104 | 136 | 136 | 100 | 23 | 19 | 121 | 24 | 22 | 109 |
| Итого: | 810 | 735 | 110 | 490 | 470 | 104 | 23 | 19 | 121 | 156 | 149 | 104 |

Таблица 9

|  | Надой молока (цн) | Надой на фуражную корову (кг) |
| --- | --- | --- |
|  | 2014г. | 2013г. | % | 2014г. | 2013г. | % |
| ООО «Ангара» | - | - | - | - | - | - |
| СПК «Тарнопольский» | 6594 | 6120 | 107,7 | 4396 | 4080 | 107,7 |
| ООО «Заславское» | - | - | - | - | - | - |
| СПК «Ангарский» | - | 425 | - | - | 312 | - |
| Итого: | 6594 | 6545 | 101 | 4396 | 4392 | 100,1 |

Лесное хозяйство в районе ведут Территориальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Балаганскому лесничеству и ОГАУ «Балаганский лесхоз».

Лесная промышленность занимает второе по значению место в хозяйственном комплексе района после сельского хозяйства. В настоящее время ведущую роль играют предприятия лесного комплекса (лесозаготовка и первичная деревообработка). Из предприятий лесозаготовительной промышленности более 50% продукции лесозаготовки и первичной деревообработки производили ОГАУ «Балаганский лесхоз», ООО «Меридиан», ООО «Новые технологии».

Основными проблемами предприятий лесного комплекса  является:

1) Отсутствие оборотных средств на приобретение лесозаготовительной техники;

2) поставка продукции с низкой степенью переработки;

3) проблема вывозки заготовительной древесины.

В районе  также действуют  мелкие предприятия пищевой промышленности, занятые производством хлебно-булочной, молочной и рыбной продукции. Несколько мелких предприятий осуществляют распределение электроэнергии, тепла и воды.

Предусматривается создание сети малых предприятий по оказанию бытовых услуг во всех населенных пунктах района, что улучшит  ситуацию в бытовом обслуживании жителей района.

Выпуск промышленной продукции по предприятиям Балаганского района

за 9 месяцев 2014г.

Таблица 10

| Наименование предприятий, организаций | 9 мес. 2014г. | 9 мес. 2013г. |
| --- | --- | --- |
|  | Произведено в натуральном выражении | Объем отгруженных товаров собственного производства, тыс.руб. | Произведено в натуральном выражении | Объем отгруженных товаров собственного производства, тыс.руб. |
| 1.Лесное хозяйство (лесозаготовки) |
| Вывозка древесины | тыс.плот.м3 |  | тыс.плот.м3 |  |
| ОГАУ «Балаганский лесхоз» | 191,87 | 103151,2 | 123,8 | 30374,3 |
| Итого: | 191,87 | 103151,2 | 123,8 | 30374,3 |
| П. Обрабатывающие производства |
| 1.Производство пиломатериалов | тыс.м3 |  | тыс.м3 |  |
| ОГАУ «Балаганский лесхоз» | 0,8 | 2253,5 | 0,43 | 1709,3 |
| ООО «Новые технологии» |  | 4940,2 | - | 2492 |
| ООО «Меридиан» | 10,647 | 37862,5 | 9,944 | 32019 |
| Итого: | 11,447 | 45056,2 | 10,374 | 36220,3 |
| 2.Производство муки | тонн |  |  |  |
| ООО «Ангара» | 2,2 |  | - | - |
| Итого: | 2,2 |  | - | - |
| 3.Хлебопечение | тонн |  | тонн |  |
| ООО «Ангара» | 4,5 | 154 | - | 516,0 |
| Г АПОУ Иркутской области (Аграрный технологический техникум) (пекарня) | 36 | 2297 | 32 | 2000 |
| Балаганское ПосПО | 72 | 14200 | 129,6 | 22900 |
| Итого: | 112,5 | 16651 | 161,6 | 25416 |

Строительство в районе ведется в незначительном объеме, строительные организации отсутствуют.

На территории района действуют предприятие по ремонту и обслуживанию автодорог - Балаганский филиал ОАО «Дорожная служба Иркутской области»; ООО «Магистраль»;

Услуги связи предоставляются двумя предприятиями  - отделением связи Саянского почтамта УФПС Иркутской области – филиала ФГУП «Почта России» и подразделением ОАО «Сибирьтелеком».

Наука и специальное образование представлены Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области (Аграрный технологический техникум), автошколой «Ангара» и Ангарской биологической станцией НИИ биологии при Иркутском Государственном университете.

Туристические услуги в р.п. Балаганск предоставляет ООО «Рыбачий домик». Развивается туристическая база «Золотые пески» в с.Бирит. Планируется строительство двух Заславских баз отдыха. Также перспективным местом для развития отдыха и туризма можно считать наиболее посещаемое место отдыха населения – «Петрованиха».

- Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Балаганского района

  - Обоснование  видов  объектов  местного  значения Балаганского района, для которых определяются расчетные показатели

Обоснование  видов  объектов  местного  значения Балаганского района выполняется  в  целях  определения  объектов  местного  значения района  для которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования  по  видам  объектов  местного  значения Балаганского района.

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,  под объектами  местного  значения понимаются объекты капитального  строительства,  иные  объекты, территории, которые необходимы для  осуществления  органами  местного  самоуправления полномочий  по  вопросам местного значения и  в пределах переданных государственных  полномочий в соответствии с федеральными законами, законом  субъекта  Российской  Федерации, уставами  муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие района. В настоящих нормативах принято, что к объектам местного значения  Балаганского  района, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие района, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое  развитие  района в целом  либо одновременно  двух  и более поселений, находящихся в границах Балаганского района.

Виды  объектов местного  значения Балаганского района, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 3 статьи  19  Градостроительного   кодекса  Российской  Федерации) и расчетные  показатели  максимально допустимого уровня  территориальной доступности таких объектов для населения,  определяется  на  основании  полномочий  органов  местного  самоуправления, которые в  соответствии  с Федеральным  законом  от  6  октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности Балаганского района, в том числе в части создания и  учёта  объектов  местного  значения  в  различных  областях  (видах деятельности).  Объекты  местного  значения муниципального  района,  указанные в  п.2 ст. 3.1 Закона Иркутской области от 23.07.2008 г. №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области».

К данным объектам относятся:

а)объекты электро - газоснабжения поселений Балаганского района;

б)объекты здравоохранения;

в)объекты физической культуры и массового спорта, в том числе:

-спортивные комплексы;

-плавательные бассейны;

-стадионы;

г)объекты образования, в том числе объекты капитального строительства муниципальных образовательных организаций;

д)объекты культуры, в том числе:

-муниципальные архивы;

-муниципальные межпоселенческие библиотеки;

-муниципальные музеи;

е) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах Балаганского района;

ж) объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

з) объекты культурного наследия местного (муниципального) значения;

и) особо охраняемые природные территории местного значения;

к) объекты, включая земельные участки, предназначенные для содержания на территории Балаганского района межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг;

л) иные объекты.

2.2 Учет социально-демографического состава и плотности населения

на территории муниципального образования

Согласно пункту 1 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования  осуществлялась  с  учетом  социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования.

  - Сведения  о  планах  и  программах  комплексного  социально-экономического развития муниципального образования

Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования Балаганского района учтены положения  комплексных  программ  социально-экономического  развития  и  целевых программ, а также других документов в области стратегического планирования, в которых имеются  сведения  и  характеристики  о  планируемых  (намечаемых)  в  этих  документах, объектах местного значения:

- Решение думы Балаганского района от 09 июля 2013 года. «Об утверждении Схемы территориального планирования муниципального образования Балаганский район Иркутской области»;

- Постановление администрации Балаганского района от 02 октября 2014 года №51 9 программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Балаганский район»;

- Постановление администрации Балаганского района от 23сентября 2014 года №493 программа «Защита окружающей среды в муниципальном образовании Балаганский район»;

- Постановление администрации Балаганского района от 08 сентября 2014 года №458 программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район»;

- Постановление администрации Балаганского района от 30 сентября 2014 года №513 программа «Меняющийся музей в меняющемся мире»;

- Постановление администрации Балаганского района от 30 сентября 2014 года №514 программа «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе;

- Постановление администрации Балаганского района от 05. сентября 2014 года №457

- программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район» на 2015-2017 годы;

- Постановление администрации Балаганского района от 21 марта 2014 г. №143 программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Балаганский район» на 2014 – 2020 годы.

2.4 Предложения органов  местного  самоуправления  и заинтересованных лиц

Согласно пункту 3 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования  осуществляется  с  учетом  предложений  органов  местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При  подготовке нормативов градостроительного  проектирования Балаганского района в отдел архитектуры и градостроительства администрации Балаганского района,   предложений от органов местного самоуправления и заинтересованных лиц не поступало.

2.5 Расчет показателей содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

При расчете показателей и предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности учитывались следующие коэффициенты.

- Коэффициент развития, учитывающий демографический прогноз (Кр)

Коэффициент развития учитывает демографический прогноз численности населения до 2034 г. (Кр=0.83) (см.табл. 11).

Расчет перспективной численности населения Балаганского района (тыс. чел.)

Таблица 11

|  | 2014 | 2024 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
| Балаганский район | 8,8 | 7,9 | 7,3 |

- Коэффициент, учитывающий природно-климатические особенности (Ккп=0,9).

Коэффициент  основан  на  дифференциации  муниципальных  образований  по географическим и природно-климатическим признакам.

- Коэффициент техногенной нагрузки (Ктн=1.1)

Коэффициент  учитывает  существующее  и  планируемое  развитие  на  территории производственных  объектов,  транспортную  нагрузку  и  темпы  жилищного  строительства, которые определяют антропогенную и техногенную нагрузку на территорию, экологическое состояние  среды.  Данный  коэффициент  определяет  экологические  риски  для  здоровья населения.

- Коэффициент для объектов образования (К=1)

Коэффициент  отражает  насколько  утвержденными  документами  предусмотрено

## развитие научно-технического, образовательного, инновационного потенциала в районе. Вводятся  иные  повышающие  и  понижающие  коэффициенты  для  различных объектов обслуживания населения.

2.5.1 Объекты здравоохранения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами здравоохранения местного значения населения Балаганского района

Базовые показатели обеспеченности объектами здравоохранения населения Балаганского района

Таблица 12

| Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно- поликлинические учреждения | Посещений в смену на 1 тыс. чел. | 18,15 | Социальные нормативы и нормы, утвержденные |
| Больничные учреждения | Коек на 1 тыс. чел | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |  |
| Диспансеры | Посещений в смену, коек на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения | Социальные нормативы и нормы, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. № 1063-р |
| Станции скорой медицинской помощи | Автомобиль на 10 тыс. чел. | 1 на 5 тыс. чел в сельских населенных пунктах |  |
| Фельдшерско- акушерские пункты | Объект в населённом пункте с численностью 100-1200 чел. | 1 объект на населенный пункт с численностью 100-1200 чел. |  |
| Аптеки | Объект | 1 на 6,2 тыс. чел. - в сельских насел. пунктах |  |

П - расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности  объектами  здравоохранения  местного  значения  для  населения муниципальных образований Балаганского района.

Пб – базовые показатели обеспеченности объектами здравоохранения

Ктн– коэффициент техногенной нагрузки, равен 1,1 для Саянско-Тайшетской  территориальной зоны.

Д-  расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Балаганского района.

Дб – базовые показатели территориальной доступности объектов здравоохранения.

Кпк – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.

Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности объектами здравоохранения местного значения (П) определены  на  основе  базовых  показателей  и  соответствующих  значений  коэффициента техногенной нагрузки (Ктн).

Таблица 13

|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения (посещений в смену) | Больничные учреждения (коек на 1 тыс. чел.) | Диспансеры (посещений в смену, коек на 1тыс.чел.) | Станции скорой медицинской помощи (автомобиль на 10 тыс. чел.) | Фельдшерско- акушерские пункты (объект в населенном пункте 100-1200 чел.) | Аптеки (объект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | П=Пб* Ктн | - | - | П=Пб | П=Пб | П=Пб |
| р.п. Балаганск | 18,15*1,1=20 | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения | 1 на 5 тыс. чел. в сельских населенных пунктах | 1 объект на населенный пункт с численностью 100-1200 чел. | 1 на 6,2 тыс. чел |
| с. Бирит |  |  |  |  |  |  |
| д. Одиса |  |  |  |  |  |  |
| д.Заславская |  |  |  |  |  |  |
| д. Тарасовск |  |  |  |  |  |  |
| п.Приморский |  |  |  |  |  |  |
| с. Тарнополь |  |  |  |  |  |  |
| д. Метляева |  |  |  |  |  |  |
| д. Анучинск |  |  |  |  |  |  |
| с. Коновалово |  |  |  |  |  |  |
| д.Ташлыкова |  |  |  |  |  |  |
| с. Шарагай |  |  |  |  |  |  |
| с. Кумарейка |  |  |  |  |  |  |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Балаганского района

Таблица 14

|  | Городское и сельские населенные пункты |
| --- | --- |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Больничные учреждения | Диспансеры | Станции скорой медицинской помощи * | Фельдшерско-акушерские пункты | Аптеки |
| Формула расчета | Д=Дб*Кпк | Д=Дб | Д=Дб | Д=Дб | Д=Дб | Д=Дб*Кпк |
| р.п. Балаганск | в городских населенных пунктах 900 м; в сельских населенных пунктах 30 мин. транспортной доступности | в городских населенных пунктах 1-часовая транспортная доступность, в сельских населенных пунктах -2-часовая транспортная доступность | 2,5 часовая транспортная доступность | 15-минутная доступность на специальном автомобиле * | 30 мин. транспортной доступности в сельских населенных пунктах | в городских населенных пунктах в малоэтажной застройке 800* 0,9=720 м; в сельских населенных пунктах 30 мин. транспортной доступности |
| с. Бирит |  |  |  |  |  |  |
| д. Одиса |  |  |  |  |  |  |
| д. Заславская |  |  |  |  |  |  |
| д. Тарасовск |  |  |  |  |  |  |
| п. Приморский |  |  |  |  |  |  |
| с. Тарнополь |  |  |  |  |  |  |
| д. Метляева |  |  |  |  |  |  |
| д. Анучинск |  |  |  |  |  |  |
| с. Коновалово |  |  |  |  |  |  |
| д. Ташлыкова |  |  |  |  |  |  |
| с. Шарагай |  |  |  |  |  |  |
| с. Кумарейка |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Выдвижные пункты медицинской помощи следует размещать в сельских населенных пунктах в пределах 30- минутной доступности на специальном автомобиле.

2.5.2  Объекты физической культуры и спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и  массового спорта местного значения населения Балаганского района

Базовые показатели для определения обеспеченности объектами физической культуры массового спорта местного значения для населения Балаганского района

Таблица 15

| Наименование | Единица измерения | Базовый показатель (Пб) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы | м2площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| Плавательные бассейны | м2зеркала воды на 1 тыс. чел | 20-25 |  |
| Стадионы | объект | 1 на группу сельских населенных пунктов |  |
| Плоскостные сооружения | м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел. | 195 | Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 №1767-р) |

Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения (П) определены  на  основе  базовых  показателей  и  соответствующих  значений  коэффициента развития (Кр ).

Таблица 16

|  | Районный центр обслуживания | Городской и сельские населенные пункты |
| --- | --- | --- |
|  | Спортивные комплексы (м2 площади пола на 1 тыс. чел.) | Плавательные бассейны (м2 зеркала воды на 1 тыс. чел.) | Стадионы (объект) | Плоскостные сооружения (м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел.) |
| Формула расчета | П=Пб*Кр | П=Пб*Кр | П=Пб | П=Пб*Кр |
| р.п. Балаганск | П=70*0,83=58 | П=22,5*0,83=19 | 1 на группу сельских населенных пунктов | П=195*0,83=162 |
| с. Бирит |  |  |  |  |
| д. Одиса |  |  |  |  |
| д. Заславская |  |  |  |  |
| д. Тарасовск |  |  |  |  |
| п. Приморский |  |  |  |  |
| с. Тарнополь |  |  |  |  |
| д. Метляева |  |  |  |  |
| д. Анучинск |  |  |  |  |
| с. Коновалово |  |  |  |  |
| д. Ташлыкова |  |  |  |  |
| с. Шарагай |  |  |  |  |
| с. Кумарейка |  |  |  |  |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной

доступности объектов физической культуры и  массового спорта местного значения для населения Балаганского района

Базовым  показателем  для  определения  расчетных  показателей  максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и спорта (Дб) является норматив, указанный в СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (пункт 10.3, 10.4): в жилых районах р.п. Балаганск  –  1500  м,  объекты  городского  и  районного  значения  -  в  пределах транспортной доступности 30 мин.

Расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения  рассчитаны  на  основе  базовых  показателей  и  соответствующих  значений коэффициента,  учитывающего  природно-климатические  условия,  (Кпк) для объектов повседневного пользования.

Таблица 17

|  | Районный центр обслуживания | Городской и сельские населенные пункты |
| --- | --- | --- |
|  | Спортивные комплексы | Плавательные бассейны | Стадионы | Плоскостные сооружения |
| Формула расчета | Д=Дб | Д=Дб | Д=Дб | Д=Дб *Кпк |
| р.п. Балаганск | 30-минутная транспортная доступность | 2-часовая транспортная доступность | 30-минутная транспортная доступность | Д=1500*0,9=1350 м в городском и сельских населенных пунктах |
| с. Бирит |  |  |  |  |
| д. Одиса |  |  |  |  |
| д. Заславская |  |  |  |  |
| д. Тарасовск |  |  |  |  |
| п. Приморский |  |  |  |  |
| с. Тарнополь |  |  |  |  |
| д. Метляева |  |  |  |  |
| д. Анучинск |  |  |  |  |
| с. Коновалово |  |  |  |  |
| д. Ташлыкова |  |  |  |  |
| с. Шарагай |  |  |  |  |
| с. Кумарейка |  |  |  |  |

2.5.3 Объекты культуры и искусства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга, художественного творчества и культуры местного значения населения Балаганского района

П  –  расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности  объектами  культуры,  досуга,  художественного  творчества  и  культуры местного значения.

Пб - базовые показатели для определения обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества.

Кр –коэффициент развития Балаганского района

Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества местного значения.

Таблица 18

|  | Городской населенный пункт и крупные сельские поселения, |
| --- | --- |
|  | Муниципальные библиотеки (объект) | Муниципальные музеи (объект) | Муниципальные Архивы (объект) | Учреждения культурно-досугового типа (зрительные места на 1 тыс. чел.)*** | Объекты, связанные с обеспечением организации мероприятий по работе с детьми и молодежью (кв.м. на 1 тыс. чел.) |
| Формула расчета | П=Пб | П=Пб | П=Пб | П=Пб *Кр | П=Пб *Кр |
| р.п. Балаганск | Для городских населенных пунктов: 1 на 10 тыс. жителей, 1 на 5,5 тыс. детей, 1 на 17 тыс. жителей 15-24 лет. Для сельских населенных пунктов: 1* | 1 на 5-10 тыс. человек** | 1 на муниципальный район | П=80*0,83=66 | П=25*0,83=21 |
| с. Бирит |  |  |  |  |  |
| д. Заславская |  |  |  |  |  |
| д. Тарасовск |  |  |  |  |  |
| п. Приморский |  |  |  |  |  |
| с. Тарнополь |  |  |  |  |  |
| д. Метляева |  |  |  |  |  |
| д. Анучинск |  |  |  |  |  |
| с. Коновалово |  |  |  |  |  |
| д. Ташлыкова |  |  |  |  |  |
| с. Шарагай |  |  |  |  |  |
| с. Кумарейка |  |  |  |  |  |

Примечания:

* - для населенного пункта до 500 человек – библиотечный пункт (отдел нестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека; более 500 чел.- филиал поселенческой библиотеки или общедоступная поселенческая библиотека.

** - из расчета на муниципальный район и крупные сельские поселения, в сельском поселении может быть организован музей с филиалами в населенных пунктах с численностью населения до 1 тыс.чел.

*** - для сельских населенных пунктов возможно размещение одного клубного учреждения на 500 зрительских мест на район.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга, художественного творчества и культуры местного значения для населения Балаганского района

Д - расчетные показатели максимально  допустимого  уровня территориальной  доступности  объектов  культуры,  досуга  и  художественного  творчества местного значения.

Д б – базовые показатели для определения территориальной доступности.

Кпк – коэффициент, учитывающий природно-климатические особенности.

Таблица 19

|  | Городской населенный пункт и крупные сельские поселения, |
| --- | --- |
|  | Муниципальные библиотеки | Муниципальные музеи | Муниципальные архивы | Учреждения культурно-досугового типа | Объекты, связанные с обеспечением организации мероприятий по работе с детьми и молодежью |
| Формула расчета | Д=Дб *Кпк | Д=Дб | Д=Дб | Д=Дб *Кпк | Д=Дб |
| р.п. Балаганск | в городском населенном пункте 720 м; в сельских населенных пунктах 30 мин. транспортная доступность | 1,5 часовая транспортная доступность | 1,5 часовая транспортная доступность | в городском населенном пункте Д=800*0,9= 720 м; в сельских населенных пунктах 30 мин. транспортная доступность | в городском и сельских населенных пунктах 30 мин. транспортная доступность |
| с. Бирит |  |  |  |  |  |
| д. Заславская |  |  |  |  |  |
| д. Тарасовск |  |  |  |  |  |
| п. Приморский |  |  |  |  |  |
| с. Тарнополь |  |  |  |  |  |
| д. Метляева |  |  |  |  |  |
| д. Анучинск |  |  |  |  |  |
| с. Коновалово |  |  |  |  |  |
| д. Ташлыкова |  |  |  |  |  |
| с. Шарагай |  |  |  |  |  |
| с. Кумарейка |  |  |  |  |  |

2.5.4 Объекты образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения населения Балаганского района

Существующий средний  норматив обеспечения объектами дошкольного образования по Балаганскому району равен 22,3 мест на 1 тыс. чел общего типа.

В связи с сокращением численности населения, начиная  с  2009  года,  доля  женщин,   находящихся  в  возрасте, наиболее  благоприятном  для  рождения  ребенка  сократилась на 40%, следует на перспективу ввести понижающий  коэффициент  изменения  возрастной  структуры  (снижения  рождаемости), равный 0,8.

Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами начального, основного и среднего общего образования определяются в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения, исходя из обеспечения:

1) начальным общим (1-4 классы) и основным общим (5-9 классы) образованием 100% детей;

2) средним (полным) общим образованием (10-11 классы) 75% детей при обучении в одну смену (допустимо обучение 10% учащихся во вторую смену).

Базовый показатель обеспеченности объектами  дошкольного образования Пб равен 69,2 мест на 1000 чел.

Понижающий коэффициент изменения возрастной структуры (Квс -0,8)

Коэффициент развития Кр=0,83 (Для Балаганского района)

Кнп – коэффициент населенного пункта: 0,95 - для городского населенного пункта (95% детей обеспечиваются детскими садами), 0,85 –для сельских населенных пунктов (85% детей обеспечиваются детскими садами).

Базовый показатель обеспеченности объектами общеобразовательных школ Пб равен 110,3 мест на 1000 чел.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения

Таблица 20

|  | Городской и сельские населенные пункты |
| --- | --- |
|  | Дошкольные образовательные учреждения (мест на 1 тыс.чел.) | Общеобразовательные учреждения (мест на 1 тыс. чел.) | Учреждения дополнительного образования (мест на 1 тыс. чел.) |
| Формула расчета | П=Пб* Квс*Кр*Ккнп | П=Пб *Кр | П=Пб* Квс*Кр*0,1 |  | П=Пб *Кр |
| р.п. Балаганск | Городской населенный пункт: П=69,2*0,8*0,83*0,95= 44 Сельские населенные пункты: П=69,2*0,8*0,83*0,85=39 | П=110,3*0,83=92 | П=110,3*0,8* 0,83*0,1=7 |
| с. Бирит |  |  |  |
| д. Заславская |  |  |  |
| д. Тарасовск |  |  |  |
| п. Приморский |  |  |  |
| с. Тарнополь |  |  |  |
| д. Метляева |  |  |  |
| д. Анучинск |  |  |  |
| с. Коновалово |  |  |  |
| д. Ташлыкова |  |  |  |
| с. Шарагай |  |  |  |
| с. Кумарейка |  |  |  |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения Балаганского района

Д- расчетный показатель максимально-допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения.

Дб –базовые показатели для определения территориальной доступности объектов образования.

Кпк – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.

Таблица 21

|  | Городской и сельские населенные пункты |
| --- | --- |
|  | Дошкольные образовательные организации | Общеобразовательные организации | Организации дополнительного образования |
| Формула расчета | Д=Дб* Кпк | Д=Дб* Кпк | Д=Дб |
| р.п. Балаганск | в городском населенном пункте: при малоэтажной застройке Д=500*0,9=450 м; в сельских населенных пунктах Д=500*1=500 м | в городском населенном пункте Д=750*0,9 =675 м (для начальных классов Д=500*0,9=450 м) в сельской местности на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения – 15 минут (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней – не более 50 минут (в одну сторону)* | в городском населенном пункте на расстоянии транспортной доступности не более 30 мин, в сельских населенных пунктах – не более 60 мин |
| с. Бирит |  |  |  |
| д. Заславская |  |  |  |
| д. Тарасовск |  |  |  |
| п. Приморский |  |  |  |
| с. Тарнополь |  |  |  |
| д. Метляева |  |  |  |
| д. Анучинск |  |  |  |
| с. Коновалово |  |  |  |
| д. Ташлыкова |  |  |  |
| с. Шарагай |  |  |  |
| с. Кумарейка |  |  |  |

Примечание: радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения.

2.5.5 Объекты автомобильного транспорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности  для населения Балаганского района

Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.

Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.

Формула расчета:

П-плотность сети автомобильных дорог;

Sтер – площадь территории района;

Lм.зн.– протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог  общего пользования в муниципальном образовании Балаганского района

Таблица 22

| Район | Протяженность, км | Площадь, км2 | Плотность, км/км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | Lм.зн | Sтер | П= Lм.зн/ Sтер |
| Балаганский район | 65,909 | 6347 | П= 65,909/6347=0,01 |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами технического осмотра автомобилей местного значения и их территориальной доступности  для населения Балаганского района

Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности  пунктами  технического  осмотра  автомобилей  установлены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1108 «Об утверждении методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований».

2.5.6 Объекты  воздушного транспорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности вертолетными площадками и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения Балаганского района.

Расчетный  показатель  минимально  допустимого  уровня обеспеченности  вертолетными  площадкам  составляет  – два объекта на муниципальный район: в р.п. Балаганск и с. Кумарейка.

Аэродромы, аэропорты гражданской авиации и объекты единой  системы организации воздушного движения размещают в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 марта 2010 г. №138 (ред. от 19.07.2012, с изм. от 23.01.2014) «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства».

Вертолетные площадки следует размещать не ближе 2 км от селитебной территории населенных пунктов в направлении взлета (посадки), необходимо предусматривать разрыв между боковой границей посадочной площадки и границей селитебной территории  не менее 300 м.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности вертолетных площадок не нормируется.

2.5.7 Объекты водного транспорта

Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами водного транспорта и их территориальной доступности не нормируется.

Объекты водного транспорта необходимо размещать в соответствии с Руководством по проектированию речных портов и СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских поселений»).

2.5.8 Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера населения Балаганского района

Таблица 23

| №п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитные сооружения | Вместимость (чел.) | 150 | СНиП II-11-77* |
| 2 | Противорадиационные укрытия | Вместимость (чел.) | 5 | СНиП II-11-77* |
| 3 | Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта | Количество(ед.) | 1 (на каждый въезд и выезд населенного пункта) | 1 (на каждый въезд и выезд населенного пункта) |
| 4 | Пункты временного размещения | Количество(ед.) | 1 | 1 |
| 5 | Сборные эвакуационные пункты | Количество(ед.) | 1 | 1 |
| 6 | Сирены | Радиус действия (м) | 500 |  |
| 7 | Объекты противопожарного водоснабжения | Радиус доступности (м) | 250 | СП 8.13130.2009 |
| 8 | Ледовые переправы | Количество(ед.) | Не регламентируется | ОДН 218.010-98 |
| 9 | Спасательные подразделения на водных объектах | Количество(ед.) | 1на каждый санкционированный водный объект, предназначенный для отдыха и иного пользования населением |  |
| 10 | Объекты органов внутренних дел | Количество(ед.) | 1 | НПБ 12-95 |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера для населения Балаганского района

Таблица 24

| №п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитные сооружения | Доступность (мин.) | 30 | СНиП II-11-77* |
| 2 | Противорадиационные укрытия | Доступность (мин.) | 30 | СНиП II-11-77* |
| 3 | Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта | Количество(ед.) | На всех въездах и выездах населенного пункта |  |
| 4 | Пункты временного размещения | Доступность (мин.) | 30 |  |
| 5 | Сборные эвакуационные пункты | Радиус действия (м) | 500 |  |
| 6 | Сирены | Радиус действия (м) | 500 |  |
| 7 | Объекты противопожарного водоснабжения | Радиус действия (м) | 250 | СП 8.13130.2009 |
| 8 | Ледовые переправы | Количество(ед.) | Не регламентируется | ОДН 218.010-98 |
| 9 | Спасательные подразделения на водных объектах | Количество(ед.) | Не регламентируется |  |
| 10 | Объекты органов внутренних дел | Количество(ед.) | 1 на район | НПБ 12-95 |

2.5.9 Объекты электроснабжения

Общие положения разработаны на основании:

1. РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских

электрических сетей.

2. СП  42-13330-2011  Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и

сельских поселений.

3. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных

зданий.

4. Положение  ОАО  «РОССЕТИ»  о  единой  технической  политике  в  электросетевом комплексе, утв. Советом директоров ОАО «Россети» (протокол от 23.10. 2013 №138), введено в действие Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 27.12.2013 № 208).

5. НТП  ЭПП-94  «Проектирование  электроснабжения  промышленных  предприятий. Нормы технологического проектирования».

6. РД 34.03.601 (СО 153-34.03.601) Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия  электрического  поля,  создаваемого  воздушными  линиями  электропередачи переменного тока промышленной частоты.

7. ПУЭ 6-е и 7-е изд. (Правила устройства электроустановок).

8. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  24.02.2009г.  №160  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

9. Постановление Правительства Иркутской области от 23.07.2014 N 360-ПП «Об утверждении  Требований  к  предотвращению  гибели  объектов  животного  мира,  за исключением  объектов  животного  мира,  находящихся  на  особо  охраняемых  природных территориях  федерального  значения,  при  осуществлении производственных  процессов,  а также  при  эксплуатации  транспортных  магистралей,  трубопроводов,  линий  связи  и электропередачи на территории Иркутской области».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения Балаганского района

Таблица 25

| Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень |
| --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина |
| Электроснабжение |  |  |
| Укрупненные показатели электропотребления: |  |  |
| Электроэнергия, электропотребление** Городское поселение (без кондиционеров):, не оборудованное стационарными электроплитами: Сельские поселения (без кондиционеров): - не оборудованные стационарными плитами | кВт ч/год на 1 чел. | 1700*0,8=1360 950 |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки** Городское поселение (без кондиционеров):, не оборудованное стационарными электроплитами: Сельские поселения (без кондиционеров): - не оборудованные стационарными плитами | кВт ч/год | 5200*0,8=4160 4100 |
| Электрические нагрузки, расход электроэнергии*** |  | Согласно РД 34.20.185-94 |

Примечания:

1. Укрупненные  показатели  электропотребления  рассчитаны  для  малых  городов численностью до 50 тыс. человек.

2. Приведенные  укрупненные  показатели  предусматривают  электропотребление  жилыми  и общественными  зданиями,  предприятиями  коммунально-бытового  обслуживания,  наружным освещением,    системами  водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

3. (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами,  следует  использовать норму минимальной  обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

4. (**) Нормы  электропотребления и использования максимума  электрической  нагрузки следует использовать  в  целях  градостроительного  проектирования  в  качестве  укрупнённых  показателей электропотребления

5.  (***)  Расчёт  электрических  нагрузок  для  разных  типов  застройки  следует  производить  в соответствии с нормами РД 34.20.185-94

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения для населения Балаганского района

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

2.5.10 Объекты газоснабжения

Решения по проектированию и перспективному развитию сетей газораспределения и газопотребления следует осуществлять на основании следующих документов:

- СП  42.13330.2011  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских поселений»);

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция);

- СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы";

- СН 452-73 "Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов";

- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП 89.13330.2012 "Котельные установки";

- СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";

-СП  62.13330.2011  "Свод  правил.  Газораспределительные  системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002";

-СП 42-101-2003  "Общие  положения  по  проектированию  и  строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";

-МДК 4-05.2004 " Методика определения потребности в топливе, электроэнергии и воде  при  производстве  и  передаче  тепловой  энергии  и  теплоносителей  в  системе коммунального теплоснабжения".

Расчетные показатели минимально допустимого

уровня обеспеченности объектами газоснабжения населения Балаганского района

Таблица 26

| Наименование норматива, (потребители ресурса) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3/год на 1 чел. | 300 | Согласно СП 124.13330.2012 СП 42-101-2003 |
| Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельской местности) | м3/год на 1 чел. | 180 (220) |  |
| Тепловая нагрузка, расход газа | Гкал, м3/ чел. | - |  |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения населения Балаганского района

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения муниципальных образований Балаганского района не нормируются.

2.5.11 Объекты  культурного  наследия  местного (муниципального) значения

Виды  и категории историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  определяются  в соответствии с требованиями статей 3 и 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия или объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2008  №  315  «Об  утверждении  Положения  о  зонах  охраны  объектов  культурного наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»  и Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры Иркутской области».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде  на  сопряженной  с  ним  территории  устанавливаются  зоны  охраны  объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в соответствии с Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры Иркутской области», на основании  предварительно  разработанных  проектов  зон  охраны  объекта  культурного наследия.

На сегодняшний день на территории Балаганского района известно 196 памятников археологии. В Список выявленных объектов культурного наследия включено 42 дома и усадебных комплекса (приложение 2).

Из существующих сегодня 13 населенных пунктов района: 5 - старые поселения, 7 – перенесены на новые места с сохранением названия и частично старой застройки, один новый населенный пункт (п. Приморский) возник, вероятно, в 1960-е гг. в связи с новой лесозаготовительной специализацией района.

Особо охраняемые природные территории местного значения

Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». В отношении особо охраняемых природных  территорий  регионального  и  местного  значения  действует  Закон  Иркутской области «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области», принятый постановлением  Законодательного  собрания  Иркутской  области  от  28  мая  2008  года №43/13а-3С (в ред. Закона Иркутской области от 30.06.2009 №39/5-оз).

На сегодняшний день на территории Балаганского района особо охраняемых природных территорий местного значения нет.

2.5.12 Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Размещение полигонов твердых бытовых отходов

Нормативные требования к размещению полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об  отходах  производства  и  потребления»,  СанПиН  2.1.7.1322-03  «Почва.  Очистка населенных  мест,  отходы  производства  и  потребления,  санитарная  охрана  почвы. Гигиенические  требования  к  размещению  и  обезвреживанию  отходов  производства  и потребления»,  СП  2.1.7.1038-01  «Гигиенические  требования  к  устройству  и  содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации  полигонов  для  твердых  бытовых  отходов»,  утвержденной  Минстроем России от 02.11.1996.

Нормативные требования к объектам размещения отходов производства установлены в соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.1.7.1322-03«Почва.  Очистка  населенных  мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению  и  обезвреживанию  отходов  производства  и  потребления»,  СНиП  2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов».

2.5.13 Зоны размещения скотомогильников

Нормативные  требования  к  размещению  скотомогильников  установлены  в соответствии  с  требованиями  Ветеринарно-санитарных  правил  сбора,  утилизации  и уничтожения  биологических  отходов»,  утвержденных  Главным  государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469. Ориентировочный  размер  санитарно-защитной  зоны  установлен  в  соответствии  с требованиями  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2.5.14 Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

Общие  положения  по  обеспеченности  доступности  объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения приведены в соответствии  с  требованиями  ВСН  62-91*  «Проектирование  среды  жизнедеятельности  с учетом  потребностей  инвалидов  и  маломобильных  групп  населения»,  СНиП  2.07.01-89*, СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.08.02-89*, СП 59.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»  при соблюдении РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам».

Приложение 1

Термины и определения

- настоящих нормативах термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность	 - деятельность по развитию территорий, в том числе

городов  и  иных  поселений,  осуществляемая  в  виде  территориального  планирования, градостроительного  зонирования,  планировки  территории,  архитектурно-строительного проектирования,  строительства,  капитального  ремонта,  реконструкции  объектов капитального строительства;

территориальное планирование	 - планирование развития территорий, в том числе для

установления  функциональных  зон,  определения  планируемого  размещения  объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная  документация	 -  обобщенное  наименование  документов

территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной  проработки  принятых  проектных  решений  и  с  проработкой  архитектурно- планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание  на  проектирование	 (градостроительное  задание)  -  документ,  содержащий

требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование	 - зонирование территорий муниципальных образований

- целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное  регулирование -  деятельность  органов  государственной  власти  и

органов  местного  самоуправления  по  упорядочению  градостроительных  отношений, возникающих  в  процессе  градостроительной  деятельности,  осуществляемая  посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов  территориального  планирования,  документации  по  планировке  территории  и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент	 - устанавливаемые в пределах границ соответствующей

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их  застройки  и  последующей  эксплуатации  объектов  капитального  строительства, предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельных  участков  и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,  а  также  ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов капитального строительства;

нормативы  градостроительного  проектирования	 (региональные  и  местные)  -

совокупность  стандартов  по  разработке  документов  территориального  планирования, градостроительного  зонирования  и  документации  по  планировке  территории,  включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в  том  числе  объектами  социального  и  коммунально-бытового  назначения,  доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства  территории),  предусматривающих  качественные  и  количественные требования  к  размещению  объектов  капитального  строительства,  территориальных  и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц,  имуществу  физических  и  юридических  лиц,  государственному  и  муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны  с  особыми  условиями  использования  территорий	 -  охранные,  санитарно-

защитные  зоны,  зоны  охраны  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры)  народов  Российской  Федерации  (далее  -  объекты  культурного  наследия), водоохранные  зоны,  зоны  санитарной  охраны  источников  питьевого  и  хозяйственно- бытового  водоснабжения,  зоны  охраняемых  объектов,  иные  зоны,  устанавливаемые  в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные  изыскания	 -  изучение  природных  условий  и  факторов  техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков  в  их  пределах,  подготовки  данных  по  обоснованию  материалов,  которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно- строительного проектирования;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент  плотности  застройки  -	 отношение  площади  всех  этажей  зданий  и сооружений к площади участка (квартала);

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на  которых  расположены  линии  электропередачи,  линии  связи  (в  том  числе  линейно- кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект  капитального  строительства - (федерального,  регионального  и  местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки	 - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации  -  городов  федерального  значения  Москвы  и  Санкт-Петербурга  и  в  котором устанавливаются  территориальные  зоны,  градостроительные  регламенты,  порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны	 - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования	 - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный  круг  лиц  (в  том  числе  площади,  улицы,  проезды,  набережные,  скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий	 - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности  безопасности  и  благоприятных  условий  жизнедеятельности  человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду  и  обеспечение  охраны  и  рационального  использования  природных  ресурсов  в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные  зоны -  зоны,  для  которых  документами  территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа,  том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.

При  определении  этажности  здания  учитываются  все  надземные  этажи,  в  том  числе технический  этаж,  мансардный,  а  также  цокольный  этаж,  если  верх  его  перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

При  определений  количества  этажей  учитываются  все  этажи,  включая  подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;

гражданская  оборона	 –  система  мероприятий  по  подготовке  к  защите  и  по  защите

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

чрезвычайная ситуация	 – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в

результате  аварии,  опасного  природного  явления,  катастрофы,  стихийного  или  иного бедствия,  которые  могут  повлечь  или  повлекли  за  собой  человеческие  жертвы,  ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Нормативно-правовая база

Федеральные законы

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

- Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 29.12..2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.12.2002  № 184-ФЗ «О техническом  регулировании»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Законом Российской Федерации от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»;

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;

- Федеральным законом от 08.11.2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа»;

- Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;

- Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста» № Пр-2159 от 09.09.2014;

Иные нормативные акты Российской Федерации

- Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1449

«О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878

«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160

(ред.  от  26.08.2013)  «О  порядке  установления  охранных  зон  объектов  электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р

«О социальных нормативах и нормах»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-

(ред.  от  23.11.2009)  «О  методике  определения  нормативной  потребности  субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 13 января 2010 № 4 «Об установлении и

использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»;

Законодательные и нормативные акты Иркутской области

- Закон  Иркутской  области  от  21.06.2010  N  49-ОЗ  "Об  административно-

территориальном устройстве Иркутской области";

- Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в

Иркутской области»;

- Закон Иркутской области от 19.06.2008 N 27-оз "Об особо охраняемых природных

территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области";

Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

- ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой

застройки и методы его измерения.

- ГОСТ  Р  51232-98.  Вода  питьевая.  Общие  требования  к  организации  и  методам

контроля качества.

- ГОСТ  2761-84.  Источники  централизованного  хозяйственно-питьевого

водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

- ГОСТ  17.5.3.04-83.  Охрана  природы.  Земли.  Общие  требования  к  рекультивации

земель.

- ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для

рекультивации.

- ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения.

- ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам

рекреации водных объектов.

- ГОСТ 17.6.3.01-78. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование

лесов, зеленых зон городов. Общие требования.

- ГОСТ  17.4.3.06-86.  Охрана  природы.  Почвы.  Общие  требования  к  классификации

почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ.

- ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

- ГОСТ  Р  52289-2004.  ТСОДД.  Правила  применения  дорожных  знаков,  разметки,

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

- ГОСТ Р 52290-2004. ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования.

- ГОСТ  Р  52766-2007.  Дороги  автомобильные  общего  пользования.  Элементы

обустройства. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная

система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования.

Строительные  и санитарные нормы и правила (СНиП и СанПиН, СП)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация

предприятий, сооружений и иных объектов (в новой редакции с изм. от 25.04.2014).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите

помещений жилых и общественных зданий и территорий.

- СанПиН  2.1.4.1110-02.  Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и

водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных  систем  питьевого  водоснабжения.  Контроль  качества.  Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации

передающих радиотехнических объектов.

- СанПиН  2.1.4.1175-02.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

- СанПиН  2.4.1.3049-13  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. (утратил силу с 30.07.2013г., заменен СанПин 2.4.1.3049-13 с 15 мая 2013г).

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети.

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная

редакция СНиП 42-01-2002.

- СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги.

- СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы.

- СП  42.13330.2011.  Свод  правил.  Градостроительство.  Планировка  и  застройка

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения.

- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных

зданий.

- ВСН  62-91*.  Проектирование  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей

инвалидов и маломобильных групп населения.

- СанПиН  2.1.2882-11.  Гигиенические  требования  к  размещению,  устройству  и

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

(в ред. постановления администрации г. Иркутска от 10.08.2012 N 031-06-1618/12).

- СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов

для твердых бытовых отходов.

- СП  30-102-99.  Планировка  и  застройка  территорий  малоэтажного  жилищного

строительства.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СП  44.13330.2011.  Свод  правил.  Административные  и  бытовые  здания.

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.

- СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию

отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

- ВСН 11-94. Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной

прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

- СП  30-102-99  Планировка  и  застройка  территорий  малоэтажного  жилищного

строительства.

- СанПиН  42-128-4690-88  Санитарные  правила  содержания  территорий  населенных

мест.

Стратегии, программы, прогноз социально-экономического развития Балаганского района

При разработке проекта местных нормативов градостроительного проектирования Балаганского района были учтены положения  комплексных  программ  социально-экономического  развития  и  целевых программ, а также других документов в области стратегического планирования, в которых имеются  сведения  и  характеристики  о  планируемых  (намечаемых)  в  этих  документах, объектах местного значения:

- «Схема территориального планирования муниципального образования Балаганский район Иркутской области», утвержденная решением думы Балаганского района от 09 июля 2013 года.

- Программа « Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Балаганский район», утвержденная постановлением администрации Балаганского района от 02 октября 2014 года № 51 9.

- Программа «Защита окружающей среды в муниципальном образовании Балаганский район», утвержденная Постановлением администрации Балаганского района от 23сентября 2014 года № 493.

- Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район», утвержденная Постановлением  администрации Балаганского района от 08 сентября 2014 года №458.

- Программа «Меняющийся музей в меняющемся мире», утвержденная Постановлением администрации Балаганского района от 30 сентября 2014 года № 513.

- Программа «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе», утвержденная Постановлением администрации Балаганского района от 05. сентября 2014 года №457.

- Программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Балаганский район» на 2014 – 2020 годы, утвержденная Постановлением администрации Балаганского района от от 21 марта 2014 г. №143

Приложение 2

Объекты  культурного  наследия  местного (муниципального) значения.

На сегодняшний день на территории Балаганского района известно 196 памятников археологии.

1. Ритуальный комплекс Мурийский.  Находится на  левом берегу р.Ангара (Братское водохранилище), 9.5 км ниже по течению от пос.Первомайский.   Открыт  Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992  году.  Датируется I тыс. н.э.

2. Городище Талькина.  Находится в 10.8 км на СЗ от северной окраины пос.Первомайский.  Открыто Титовым А.В. в 1990 году. Датируется  I тыс.н.э.

3. Стоянка Залив Талькина 1.  Находится в 10.85 км на СЗ от пос.Первомайский. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется I тыс. н.э.

4. Стоянка Залив Талькина 2. Находится в 11.1 км к СЗ от пос.Первомайский. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году.  Датируется  I тыс.н.э.

5. Могильник Залив Талькина. Находится в 11.2 км на СЗ от пос.Первомайский. Открыт Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется I тыс.н.э.

6. Стоянка Залив Талькина 3.  Находится  в 11.3 км на СЗ от пос.Первомайский. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется I тыс.н.э.

7. Стоянка Залив Талькина 4.  Находится в 11.4 км на СЗ от пос.Первомайский. Открыта  Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992  году. Датируется I тыс.н.э.

8. Стоянка Залив Талькина 5.  Находится в 11.5 км на СЗ от пос.Первомайский Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году.  Датируется  I тыс.н.э.

9. Стоянка Залив Талькина 6.  Находится в 11.6 км на СЗ от пос.Первомайский. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  V-X вв.

10 Стоянка Залив Талькина 7. Находится в 11.7 км на СЗ от пос.Первомайский. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году.  Датируется  V-X вв.

11 Стоянка Залив Талькина 8. Находится в 11.8 км на СЗ от пос.Первомайский. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году.  Датируется V-X вв.

12. Стоянка Залив Талькина 9. Находится в 11.9 км на СЗ от пос.Первомайский. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется V-X вв.

13. Стоянка Залив Талькина 10.  Находится в 12 км на СЗ от пос.Первомайский. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется  XVIII-VIII тыс. до н.э.

14. Стоянка Падь Ташлыковская.  Находится в 10.4 км выше по течению от пгт.Балаганск  Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году.  Датируется 	XVIII-VIII тыс. до н.э.

15. Могильник Падь Ташлыковская.  Находится в 10.2 км выше по течению от пгт. Балаганск.  Открыт Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется XV-XX вв.

16. Стоянка Залив Татон 1. Находится в 1750 м на ЮЗ от пгт.Балаганск. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году.   Датируется I-XIII вв.

17. Стоянка Залив Татон 2.  Находится 	в 	1 км на ЮЮЗ от пгт.Балаганск. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Датируется  I-XIII вв.

18. Могильник Балаганск 1.  Находится в 1.5 км  от ЮЮЗ границы пгт.Балаганск Открыт  Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется XVII-XIX вв.

19. Могильник Балаганск 2.  Находится   в 400 м на ЮЗ от причала - парома, СЗ окраина пгт.Балаганск. Открыт Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется 	XVIII-ХIX вв.

20. Могильник Балаганск 3.  Находится на 6-ом км тракта Балаганск-Залари, в 5 км ЮЗ пгт.Балаганск. Открыт Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется XVIII-XIX вв.

21. Стоянка Залив Одиса 1.  Находится в 1,5 км СВ д.Одиса, 2.5 км СЗ пгт.Балаганск. Открыт Ветровым В.М., Титовым А.В. в 1990 году. Археологический и остеологический материал зафиксирован на 10-15 м причленённой террасе,  на пашне, в 3 м от дороги, на площади 100 х 175 м, и представлен фрагментами керамики, в том числе двумя венчиками, один из которых имеет утолщённый внешний борт с косыми насечками и ряд сдвоенных подковообразных  вдавлений, а другой фрагмент венчика оформлен крупным налепным валиком, верхняя грань которого украшена зубчатым штампом. Также найдены фрагменты с двумя рядами налепных валиков, с округлыми вдавлениями, и несколько фрагментов толстостенной керамики с прочерчиванием. Датируется  I в. до н.э.- Х в. н.э. (железный век и курыканская культура).

22. Стоянка Залив Одиса 2.  Находится на правом берегу залива Одиса, в 1.3 км на восток от д.Одиса.  Открыта Ветровым В.М., Титовым А.В. в 1990 году. Археологический материал фиксируется на пашне на площади 150  х 200 м на высоте 8-15 м от 	уровня водохранилища. Представлен многочисленными сколами и отщепами  кварцита, 	заготовкой поперечного скребла, фрагментами расколотых галек.  Датируется эпохой верхнего палеолита,  30-10 тыс. л.н.

23. Стоянка Залив Одиса 3.  Находится  на правом берегу залива Одиса, в 1250 м ЮВ д.Одиса. Открыта Ветровым В.М., Титовым А.В. в 1990 году. Археологический и остеологический материал зафиксирован на склоне  на 25-35-метровых отметках от уровня залива, на пашне, и распространён  на площади 190 х 240 м. Представлен остатками крупной плейстоценовой фауны и предметами палеолитического облика, в том числе, плоским нуклеусом, сколами. Датируется верхним палеолитом, 30-10 тыс. л.н.

24 Стоянка Залив Одиса 4.  Находится на правом берегу залива Одиса, в 2.5 км ЮВ д.Одиса. Открыта Ветровым В.М., Титовым А.В. в 1990 году. Археологический материал, представленный многочисленными фрагментами гладкостенной керамики, зафиксирован на пашне на площади 150 х 150 м на высоте 5-8 м от уровня водохранилища. Датируется железным веком V в. до н.э. - V в. н.э.

25. Стоянка Залив Одиса 5.  Находится на левом берегу залива Одиса, в 850 м востоку от д.Одиса. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  I в. до н.э. - Х в.н.э.

26 Стоянка Залив Одиса 6.  Находится на левом берегу залива Одиса, в 1750 м к востоку от д.Одиса. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется  XVIII-VIII тыс. до н.э.

27. Стоянка Залив Одиса 7.  Находится  на левом берегу залива Одиса, в 3.2 км к востоку от д.Одиса. Открыта Федоренко А.В. в 1986 году. Датируется  XVIII-VIII тыс. до н.э.

28. Стоянка Биостанция 1. Находится на северо-западной окраине пгт.Балаганск, на правом берегу залива Одиса, в 500 м на восток  от причала, парома. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Николаевым В.С. в 2000 г. произведён сбор подъёмного материала, фотофиксация, определение границ. Археологический материал представлен изделиями из камня: скрёблами, остриями, отщепами. Датируется  палеолитом, 40 тыс. л.н.

29. Стоянка Биостанция 2.  Находится на левом берегу залива Одиса, в 1.6 км севернее биостанции. Открыта  Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется XVIII-VIII тыс. до н.э.

30. Стоянка Биостанция 3.  Находится на левом берегу залива Одиса, в 3 км севернее пгт. Балаганск. Открыта Титовым А.А., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется V-X вв.

31. Стоянка Залив Бирит 1.  Находится в 4.5 км ниже пгт.Балаганск. Открыта Ветровым В.М., Титовым А.В. в 1990 году. Археологический материал дислоцируется на площади 170 х 220 м на пологом песчаном повышении вглубь от берегового обрыва, в красно-буром суглинке и представлен отщепами и обломком тесловидного шлифованного орудия. Датируется периодом верхнего палеолита, 30-10 тыс.л.н.

32. Стоянка Залив Бирит 2.  Находится в 5 км ниже по течению от пгт.Балаганск. Открыта  Ветровым В.М., Титовым А.В. в 1990 году. Археологический материал дислоцируется на площади 150 х 220 м на пологом песчаном повышении вглубь от берегового обрыва  и представлен отщепами и обломком тесловидного шлифованного орудия. Датируется периодом позднего неолита, 7-5 тыс. л.н.

33. Стоянка Залив Бирит 3.  Находится в 5.2 км ниже по течению от пгт.Балаганск. Открыта Ветровым В.М., Титовым А.В. в 1990 году. Археологический материал дислоцируется на площади 220 х 300 м на пологом песчаном	повышении вглубь от берегового обрыва и представлен изделиями палеолитического облика, в том числе крупным дисковидным скреблом, массивными сколами, пластинами. Датируется периодом верхнего палеолита, 30-10 тыс. л.н.

34. Стоянка Залив Бирит 4.  Находится в 5.4 км ниже по течению от пгт.Балаганск. Открыта Ветровым В.М., Титовым А.В. в 1990 году. Археологический материал дислоцируется на площади 200 х 250 м на пологом песчаном повышении вглубь от берегового обрыва и представлен предметами палеолитического облика; в том числе скреблом из тёмного кварцита, массивными сколами, фрагментами пластин. Датируется периодом верхнего палеолита, 30-10 тыс. л.н.

35. Стоянка Залив Бирит 5.  Находится на левом берегу Братского водохранилища, в 5.8 км северо-восточнее пгт. Балаганск. Открыта Ветровым В.М., Титовым А.В. в 1990 году. Археологический материал, в составе которого битые гальки, сколы, отщепы, пластины, собран в полосе размыва  на площади 150х200 м. Датируется периодом верхнего палеолита, 30-10 тыс. л.н.

36. Стоянка Залив Бирит 6.  Находится в 3.9 км к ЮВ от с.Бирит. Открыта Ветровым В.М., Титовым А.В. в 1990 году. Археологический материал дислоцируется на площади 225 х 325 м на пляже под обрывом высотой 4 м и представлен кварцитовыми изделиями верхнепалеолитического облика, в том числе дисковидным скребком, заготовкой скребка, пластинами, сколами. Датируется периодом верхнего палеолита, 30-10 тыс. л.н.

37. Стоянка Залив Бирит 7.  Находится в 3.7 км ЮВ от с. Бирит. Открыта Ветровым В.М., Титовым А.В. в 1990 году. Археологический материал дислоцируется на площади 325 х 350 м на пляже под обрывом высотой 3-4 м и представлен изделиями палеолитического облика, в том числе скребками, проколкой, ретушированными сколами и пластинами. Датируется периодом верхнего палеолита, 30-10 тыс. л.н.

38. Стоянка Залив Бирит 8.  Находится в 3.6 км ЮВ от с. Бирит. Открыта Ветровым В.М., Титовым А.В. в 1990 году. Археологический материал дислоцируется на площади 325 х 325 м на пляже под обрывом высотой 2 м и представлен отщепами, долотовидным орудием, отщепами с утилитарной ретушью, дистальным сегментом пластинчатого скола с краевой ретушью, пластинами. Датируется периодом неолита, 7-5 тыс. л.н.

39. Стоянка Залив Бирит 9.  Находится в 3.8 км к востоку от с. Бирит. Открыта Ветровым В.М., Титовым А.В. в 1990 году. Археологический материал дислоцируется на площади 250 х 350 м на пляже под обрывом высотой 2 м и представлен кремневыми сколами, пластинами, фрагментами тонкостенной керамики, в том числе, оформленными 2 рядами оттисков отступающей лопаточки. Датируется периодом неолита, 7-5 тыс. л.н.

40. Стоянка Залив Бирит 10.  Находится в 3 км к востоку от с.Бирит. Открыта Ветровым В.М., Титовым А.В. в 1990 году.  Археологический материал дислоцируется на площади 200 х 325 м на пляже под обрывом высотой 0,40-0,70 м и представлен изделиями палеолитического облика, в том числе, кварцитовыми сколами, отщепами, скребками, аргиллитовым комбинированным скребком. Датируется периодом верхнего палеолита, 30-10 тыс. л.н.

41. Стоянка Залив Бирит 11.  Находится в 4.75 км ниже по течению от пгт. Балаганск. Открыта  Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется 	XVIII-VIII тыс. до н.э.

42. Могильник Бирит 1.  Находится на левом берегу залива Бирит, в центре с.Бирит. Открыт Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. По сообщению местных жителей и имеющемуся инвентарю из разрушенных погребений определяется тип и примерная датировка памятника: бурятское родовое кладбище середины 19 в. На местности чётко читаются четыре надмогильных сооружения, возможно ещё - три-пять. Датируется XVIII-XIX вв.

43. Могильник Бирит 2.  Находится на левом берегу залива Бирит. Открыт Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  XVIII-XIX вв.

44. Могильник Остров Бирит.  Находится в 3.7 км СВ от с.Бирит, на СВ оконечности острова Бирит.	Открыт Ветровым В.М., Титовым А.В. в  1992 году. Датируется  I-V вв. н.э.

45. Стоянка Остров Бирит 2.  Находится в  3.7 км СВ от с.Бирит, на восточном берегу острова Бирит. Открыта Ветровым В.М., Титовым А.В. в 1990 году. Проведены сборы подъёмного материала, фотофиксация, сделан топоплан, определено состояние памятника, заложен шурф 1 х 1 м. Археологический материал собран на площади 80 х 135 м, на отметках 0,5-1,1 м от уреза Братского водохранилища и представлен керамикой железного века: в том числе фрагментом плоского дна; предметами каменного инвентаря: массивной пластиной, заготовкой нуклеуса, а также фрагментом человеческой черепной коробки. Материал в шурфе приурочен к слою серой средней супеси и залегает на глубине до 0,01 м от дневной поверхности. Датируется железным веком, 1 - 5 вв. н.э.

46. Стоянка Остров Бирит 3.  Находится в 3.75 км СВ от с.Бирит, на восточном берегу острова Бирит. Открыта Ветровым В.М., Титовым А.В. в 1990 году. Проведены сборы подъёмного материала, фотофиксация, сделан топоплан, определено состояние памятника. Археологический материал собран на площади 80 х 135 м, на отметках 0,5-1,1 м от уреза Братского водохранилища и представлен предметами железного века: фрагментами толстостенной гладкостенной керамики; фрагментами венчика с рубленым верхом, с прочерчиванием вдоль тулова и глубокими вдавлениями, фрагментом стенки с глубоким прочерчиванием, предметами каменного инвентаря: каменным ножом, скребком из кварцитовой гальки, кварцитовым нуклеусом, радиальным подтреугольным скребком, тремя массивными сколами, треугольной пластиной, пластинами и железной бляшкой 2,0 х 2,5 см. Датируется железным веком, V в. до н.э. - V в. н.э.

47. Стоянка Остров Бирит 4.  Находится в 3.6 км СВ от с.Бирит, на восточном берегу острова Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Археологический материал собран на площади 80 х 135 м, на отметках 0,7-1,1 м от уреза Братского водохранилища и представлен фрагментами тонкостенной гладкостенной керамики, в том числе фрагментом с прочерчиванием и неглубоким вдавлением. Датируется  железным веком, V в. до н.э.- V в. н.э.

48. Стоянка Остров Бирит 5.  Находится  в 3.6 км СВ от с.Бирит, на восточном берегу острова Бирит.  Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Датируется железным веком, V в. до н.э.- V в. н.э.

49. Стоянка Остров Бирит 6. Находится в 3.75 км СВ от  с.Бирит, на восточном берегу острова Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Археологический материал собран на площади 150 х 120 м, на отметках 0,2-0,9 м от уреза Братского водохранилища и представлен предметами бронзового века: фрагментами венчика 	тонкостенного сосуда, с глубокими полосами-затирами и прочерчиванием, керамики и предметами каменного инвентаря, в том числе отщепом с утилитарной ретушью, пластиной с ретушью и следами  работы по правому краю. Датируется  эпохой бронзы, II тыс. до н.э.

50. Стоянка Остров Бирит 7.  Находится в 4 км СВ от с.Бирит, на восточном берегу острова Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Археологический материал собран на площади 100 х 130 м, на отметках 0,2-0,8 м от уреза Братского водохранилища и представлен фрагментами характерной тонкостенной гладкостенной керамики железного века. Датируется железным веком, V в. до н.э. - V в. н.э.

51.Стоянка Падь Ломоносова 1.  Находится в 3.2 км СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Произведён сбор подъёмного материала, фотофиксация, сделан топоплан, определено состояние памятника. Археологический   материал собран на площади 75 х 125 м  на пляже у подножия обрыва высотой 1 м и представлен расколотой кварцитовой галькой и фрагментами гладкостенной толстостенной керамики, со следами прочерчивания и фрагментом венчика с налепным 	валиком. Датируется железным веком, V-Х вв. н.э., "курыканским " временем.

52. Стоянка Падь Ломоносова 2. 	Находится в 3.5 км СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Археологический   материал собран на площади 100 х 125 м  на пляже у подножия обрыва высотой 2 м и представлен фрагментами  гладкостенной толстостенной керамики, в том числе со следами  арочного прочерчивания и мелкими ямками; и фрагментами венчиков с рассечёнными налепными валиками и неглубокими округлыми вдавлениями. Памятник относится  к эпохе железного века, V-Х вв. н.э., датируется т.н. "курыканским " временем.

53. Могильник Падь Ломоносова.   Находится в  3.7 км к СВ от с.Бирит. Открыт Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Археологический   материал собран на площади 75 х 125 м  на пляже у подножия обрыва высотой 3-4 м и представлен фрагментами человеческого скелета (челюсть, тазовая кость, 4 позвонка), черепом и передней частью скелета лошади, а также фрагментами керамического толстостенного сосуда баночной формы. На тулове сосуда арочный орнамент с округлыми вдавлениями на верхних концах. Датируется средневековьем, 11-13 вв. (тюркское время).

54. Стоянка Падь Ломоносова 3. Находится в 4 км к СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Датируется  периодом верхнего палеолита, 30-10 тыс. л.н.

55. Стоянка Падь Ломоносова 4. Находится в 4,1 км СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году.   Археологический   материал собран на площади 85 х 100 м  на пляже у подножия обрыва высотой 4-5 м, представлен изделиями палеолитического облика: кварцитовыми 	ретушироваными отщепами и пластинами, тесловидным предметом.	Датируется периодом верхнего палеолита, 30-10 тыс.л.н.

56. Стоянка Падь Ломоносова 5.  Находится в 4,2 км СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году.   Археологический   материал собран на площади 80 х 100 м  на пляже у подножия обрыва высотой 5 м и представлен кварцитовыми сколами, пластинами, ретушироваными пластинами. Датируется периодом верхнего палеолита, 30-10 тыс.л.н.

57. Стоянка Падь Ломоносова 6.  Находится в 4,3 км СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году.   Археологический   материал собран на площади 100 х 100 м  на пляже у подножия обрыва высотой 5-6 м и представлен изделиями палеолитического облика: крупными пластинами, сколами, отщепами. Датируется периодом верхнего палеолита, 30-10 тыс. л.н.

58. Стоянка Падь Ломоносова 7. Находится в 4,5 км СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году.   Археологический   материал собран на площади 125 х 150 м  на пляже у подножия обрыва высотой 7-8 м и представлен сколами, отщепами, нуклеусом. Датируется периодом верхнего палеолита, 30-10 тыс. л.н.

59. Стоянка Падь Ломоносова 8. Находится в 4,65 км СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году.   Датируется железным веком, V-X вв. н.э.

60. Стоянка Падь Ломоносова 9. Находится в 4,75 км СВ от с.Бирит.  Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году.   Датируется V тыс. до н.э.

61. Стоянка Падь Ломоносова 10. Находится в 4,95 км СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Датируется средневековьем,  XV-XVIII вв.

62. Стоянка Падь Ломоносова 11. Находится в 5 км СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Археологический   материал собран на площади 80 х 80 м  на пляже у подножия обрыва высотой 6-7 м и представлен многочисленными фрагментами гладкостенной толстостенной керамики баночного типа, в том числе, частями неоформленного венчика, дна и средней части.  Датируется средневековьем, V-X вв. н.э.

63. Стоянка Падь Ломоносова 12.  Находится в 5,1 км СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году.  Археологический   материал собран на площади 85 х 110 м  на пляже у подножия обрыва высотой 3 м и представлен предметами палеолитического облика, в том числе тесловидным орудием, пластинами, сколами. Датируется периодом верхнего палеолита, 30-10 тыс. л.н.

64. Стоянка Падь Ломоносова 13.  Находится в 5,15 км СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Археологический   материал собран на площади 75 х 100 м  на пляже у подножия обрыва высотой 3 м и представлен бифронтальным одно площадочным нуклеусом, комбинированным орудием. Остальной материал представлен кремневыми пластинами и сколами. Датируется эпохой финального палеолита - раннего мезолита, 10-7 тыс. л.н.

65. Стоянка Падь Ломоносова 14.  Находится в 5,25 км СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Археологический   материал собран на площади 80 х 100 м  на пляже у подножия обрыва высотой 9-10 м и представлен изделиями палеолитического облика, в том числе  нуклеусом, пластинами, отщепами. Датируется периодом верхнего палеолита, 30-10 тыс. л.н.

66. Стоянка Падь Ломоносова 15.  Находится в 5,250 км СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году.  Археологический   материал собран на площади 75 х 100 м  на пляже у подножия обрыва высотой 5-6 м и представлен изделиями палеолитического облика, в том числе дисковидным нуклеусом из кремневого сланца, кварцитовыми сколами и отщепами. Датируется периодом верхнего палеолита, 30-10 тыс. л.н.

67. Стоянка Падь Ломоносова 16. Находится в 5,625 км СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Археологический  и остеологический материал собран на площади 70 х 90 м  на пляже у подножия обрыва высотой 1-1,5 м и представлен скоплением остатков крупной плестоценовой фауны и предметами палеолитического облика; в том числе кремневым аморфным нуклеусом, подживляющим сколом клиновидного нуклеуса, кварцитовыми ретушированными пластинами, массивными сколами и пластинами. Датируется периодом верхнего палеолита, 30-10 тыс. л.н.

68. Стоянка Падь Ломоносова 17.   Находится в 5,75 км СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Археологический материал собран на площади 70 х 90 м в устье лога на пляже и представлен фрагментами гладкостенной  двуслойной керамики, в том числе фрагментами венчика с отслоившимся широким налепом и фрагментами со следами прочерчивания. Датируется средневековьем, XI-XIII вв. н.э., (тюркское время).

69. Стоянка Падь Ломоносова 18  Находится в 5,9 км к СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Археологический и остеологический материал дислоцируется на пологом песчаном повышении у подножия обрыва высотой 0,40-0,70 м, на площади 100 х 125 м. Представлен скоплениями остатков крупной плейстоценовой фауны и предметами палеолитического  облика из кварцита; в том числе массивными сколами и отщепами. Весь археологический материал карбонатизирован. Датируется периодом верхнего палеолита, 30-10 тыс. л.н.

70.  Стоянка Старый Курунтуй.  Находится на левом берегу Братского вдхр., в 6.25 км к СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. На полуторакилометровом участке южного приустьевого мыса залива Старый Курунтуй фиксируется многочисленный археологический материал палеолитического облика. В его составе крупные сколы и отщепы кварцита, плоскофронтальные нуклеусы и субпараллельного принципов расщепления, чопперы, скрёбла. Все изделия различаются сильной коррозией поверхности. Артефакты на участке располагаются пятью локализованными комплексами, получившими условное наименование Курунтуй 1-5. Материалы местонахождения предварительно датируются временем среднего палеолита.

71. Стоянка Старый Курунтуй 2.  Находится на левом берегу Братского водохранилища, в 6.35 км к СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Датируется 	 временем среднего палеолита.

72. Стоянка Старый Курунтуй 3. Находится на левом берегу Братского водохранилища, в 6.4 км к СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году.  Датируется 	временем среднего палеолита.

73. Стоянка Старый Курунтуй 4. Находится на левом берегу Братского водохранилища, в 6.45 км к СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Датируется временем среднего палеолита.

74. Стоянка Старый Курунтуй 5. Находится на левом берегу Братского водохранилища, в 6.5 км к СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Датируется временем среднего палеолита.

75. Могильник Старый Курунтуй. Находится в 7.5 км к С от с.Бирит. Открыт Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Обнаружены бурятские захоронения. Датируется XVIII-XIX вв.

76. Могильник  Старый Курунтуй 2. Находится в 7.5 км к ССВ от с.Бирит. Открыт Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Обнаружены бурятские захоронения. Датируется XVIII-XIX вв.

77. Стоянка Залив Сигнал 1. Находится в 7.5 км к СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется палеолитом, XXVIII-XVIII тыс. до н.э.

78. Стоянка Залив Сигнал 2. Находится в 7.6 км к СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В.,  Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется палеолитом, XXVIII-VIII тыс. до н.э.

79. Стоянка Залив Сигнал 3. Находится в 7.7 км к СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В.,  Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется  палеолитом, XXVIII-VIII тыс. до н.э.

80. Стоянка Залив Сигнал 4. Находится в 7.8 км к СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году.  Датируется  палеолитом,  XXVIII-VIII тыс. до н.э.

81. Стоянка Залив Сигнал 5. Находится в 8 км к СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется палеолитом, 	XVIII-VIII тыс. до н.э.

82. Стоянка Залив Сигнал 6. Находится в 8.1 км к СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году.  Датируется  I тыс. до н.э.

83. Стоянка Залив Сигнал 7.  Находится в 8.25 км к СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется  средневековьем,  V-X вв. н.э.

84. Стоянка Залив Сигнал 8. Находится в 8.35 км к СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется средневековьем, V-X вв. н.э.

85. Стоянка Залив Сигнал 9. Находится в 8.45 км к СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется средневековьем, X-XV вв.н.э.

86. Стоянка Залив Сигнал 10. Находится в 8.55 км к СВ от с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году.  Датируется  средневековьем, 	V-X вв. н.э.

87. Стоянка Южный мыс, Залив Арит 1.  Находится на левом берегу Братского вдхр., в 6.1 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

88. Стоянка Южный мыс, Залив Арит 2.  Находится на левом берегу Братского вдхр., в 6 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

89. Стоянка Южный мыс,Залив Арит 3.  Находится на левом берегу Братского вдхр., в 5.9 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

90. Стоянка Залив Арит 1.  Находится на левом берегу Братского вдхр., в 4.5 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется  палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

91. Стоянка Залив Арит 2. Находится на левом берегу Братского вдхр., в 4.4 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется 	 палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

92. Стоянка Залив Арит 3. Находится на левом берегу Братского вдхр., в 4.3 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году.  Датируется  палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

93. Стоянка Залив Арит 4. Находится на левом берегу Братского вдхр., в 4.2 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется  палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

94. Стоянка Залив Арит 5. Находится на левом берегу Братского вдхр., в 4.1 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется  палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

95. Стоянка Залив Арит 6. Находится на левом берегу Братского вдхр., в 4.05 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется 	 палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

96. Стоянка Залив Арит 7. Находится на левом берегу Братского вдхр., в 3.9 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году.  Датируется  палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

97. Стоянка Залив Арит 8. Находится на левом берегу Братского вдхр., в 3.8 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется  палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

98. Стоянка Залив Арит 9. Находится на левом берегу Братского вдхр., в 3.7 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году.  Датируется  железным веком, I тыс. н.э.

99. Стоянка Залив Арит 10. Находится на левом берегу Братского вдхр., в 3.6 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется 	 железным веком, I тыс. н.э.

100. Стоянка Залив Арит 11.  Находится на левом берегу Братского вдхр., в 3.5 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется 	 палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

101. Стоянка Залив Арит 12.  Находится на левом берегу Братского вдхр., в 3,2 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется  палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

102. Стоянка Залив Арит 13. Находится на левом берегу Братского вдхр., в 4 км ЮЗ от  д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется 	 палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

103. Стоянка Залив Арит 14. Находится на левом берегу Братского вдхр., в 4,1 км ЮЗ от  д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется 	 палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

104. Стоянка Залив Арит 15.  Находится на левом берегу Братского вдхр., в 4,15 км ЮЗ от  д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется 	 палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

105. Стоянка Залив Арит 16.  Находится на левом берегу Братского вдхр., в 4,2 км ЮЗ от  д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1991 году. Датируется 	палеолитом, XXVIII-VIII тыс. до н.э.

106. Стоянка Южный мыс, Залив Угольный 1. Находится на левом берегу Братского вдхр., 2.9 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  палеолитом, XXVIII-VIII тыс. до н.э.

107. Стоянка Южный мыс, Залив Угольный 2. Находится на левом берегу Братского вдхр., 3 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется палеолитом, XXVIII-VIII тыс. до н.э.

108 Стоянка Южный мыс,Залив Угольный 3.  Находится на левом берегу Братского вдхр., 3.15 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  палеолитом, XXVIII-VIII тыс. до н.э.

109 Стоянка Южный мыс,Залив Угольный 4  Находится на левом берегу Братского вдхр., 3.3 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  железным веком, I тыс. н.э.

110 Стоянка Южный мыс,Залив Угольный 5. Находится на левом берегу Братского вдхр., 3.4 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  железным веком,  I тыс. н.э.

111. Стоянка Южный мыс,Залив Угольный 6. Находится на левом берегу Братского вдхр., 3.5 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется средневековьем, V-X вв.

112. Стоянка Залив Угольный 1. Находится на левом берегу Братского вдхр., 1.6 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

113. Стоянка Залив Угольный 2. Находится на левом берегу Братского вдхр., 1.5 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

114. Стоянка Залив Угольный 3.  Находится на левом берегу Братского вдхр., 1.7 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

115. Стоянка Южный мыс 1.  Находится на левом берегу Братского вдхр., 1.3 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется палеолитом-мезолитом, XVIII-VI тыс. до н.э.

116. Стоянка Южный мыс 2. Находится на левом берегу Братского вдхр., 1.2 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  палеолитом-неолитом, VIII-VI тыс. до н.э.

117. Стоянка Южный мыс 3.  Находится на левом берегу Братского вдхр., 1.1 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется палеолитом, XXVIII-XVIII тыс. до н.э.

118 Стоянка Южный мыс 4. Находится на левом берегу Братского вдхр., 1 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  палеолитом-неолитом, XIII-VI тыс. до н.э.

119. Стоянка Южный мыс 5  Находится на левом берегу Братского вдхр., 0.7 км южнее д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  палеолитом- неолитом, X-VI тыс. до н.э.

120. Стоянка Залив Есетский. Находится в 4 км СВ от д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется V-X вв. н.э.

121. Стоянка Залив Есетский 2. Находится В 4,3 км СВ от д.Заславская. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

122. Стоянка Ширагай 1.  Находится в 2 км восточнее от с.Шарагай. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

123. Стоянка Ширагай 2. Находится в 2.1 км восточнее от с.Шарагай. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

124. Стоянка Ширагай 3.  Находится в 2.2 км восточнее от с.Шарагай. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

125. Стоянка Ширагай 4. Находится в 1.5 км ЮВ от с.Шарагай. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году.  Датируется  средневековьем V-X вв. н.э.

126. Стоянка Ширагай 5. Находится в 1.7 км ЮВ от с.Шарагай. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется 	железным веком, I тыс. до н.э.

127. Стоянка Ширагай 6.  Находится в 1.9 км ЮВ от с.Шарагай. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году.  Датируется средневековьем, X-XV вв. н.э.

128. Стоянка Ширагай 7. Находится в 2.1 км ЮВ от с.Шарагай. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется палеолитом,  XVIII-VIII тыс. до н.э.

129 Стоянка Ширагай 8. Находится в 2.2 км ЮВ от с.Шарагай. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

130 Стоянка Ширагай 9. Находится в 2.5 км ЮВ от с.Шарагай. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году.  Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

131. Стоянка Ширагай 10. Находится в 2.7 км ЮВ от с.Шарагай. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

132. Стоянка Залив Када 1. Находится в 6 км СВ от с.Шарагай. Открыта  Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

133. Стоянка Када 2. Находится в 6.2 км СВ от с.Шарагай. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году.  Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

134. Стоянка Када 3. Находится в 6.1 км СВ от с.Шарагай. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году.  Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

135 Стоянка Када 4. Находится в 5.9 км СВ от с.Шарагай. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

136. Стоянка Падь Услон 1. Находится в 6.25 км ССВ от с.Шарагай. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

137. Стоянка Падь Услон 2. Находится в 6.15 км ССВ от с.Шарагай. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

138. Стоянка Падь Услон 3.  Находится в 5.95 км ССВ от с.Шарагай. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

139. Стоянка Залив Куда.  Находится в 12 км СЗ от с.Шарагай. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется средневековьем, V-X вв. н.э.

140. Стоянка Тарасовск. 	Находится в 0.3 км восточнее д.Тарасовск Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  средневековьем,  V-X вв. н.э.

141. Стоянка Шумск.  Находится в 1 км севернее пос. Шумск. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется средневековьем, X-XV вв.н.э.

142. Стоянка Базаровск.  Находится в 0.8 км южнее пос.Базаровск. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году.  Датируется средневековьем, X-XV вв. н.э.

143. Стоянка Падь Черемышкино. Находится в  2 км ЮЗ пос.Базаровск. Открыта Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется  средневековьем, 	X-XV вв. н.э.

144. Стоянка Верхняя Черемуха 1.  Находится в  5 км южнее пос.Березовск.  Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. 	  Датируется палеолитом-мезолитом, XVIII-VI тыс. до н.э.

145. Стоянка Верхняя Черемуха 2.  Находится в 4.8 км южнее пос.Березовск. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется   палеолитом,  XLVIII-XXVIII тыс. до н.э.

146.  Стоянка Верхняя Черемуха 3.  Находится в 4.5 км южнее пос.Березовск. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется палеолитом,  XXVIII-X тыс. до н.э.

147. Стоянка Верхняя Черемуха 4. Находится в 4.1 км южнее пос.Березовск. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется  палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

148. Стоянка Верхняя Черемуха 5. Находится в 3.8 км южнее пос.Березовский. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется палеолитом-неолитом, XIII-VI тыс. до н.э.

149. Стоянка Залив Качинский 1. Находится в 2.8 км южнее пос.Березовский. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году.   Датируется  палеолитом-мезолитом, XIII-VIII тыс. до н.э.

150. Стоянка Залив Качинский 2. Находится в 2.6 км южнее пос.Березовск. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году.  Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

151. Стоянка Залив Качинский 3. Находится в 2.25 км южнее пос.Березовск. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется  палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

152. Стоянка Залив Качинский 4. Находится в 2.1 км южнее пос.Березовск. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году.  Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

153. Стоянка Залив Качинский 5. Находится в 1.8 км южнее пос.Березовск. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется  палеолитом, XXVIII-XIII тыс. до н.э.

154. Стоянка Залив Качинский 6. Находится в 1.4 км южнее пос.Березовск. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется палеолитом, XXVIII-XIII тыс. до н.э.

155. Стоянка Березовский 1. Находится в 0.7 км восточнее пос.Березовский. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется  палеолитом, XVIII-VIII тыс.до н.э.

156. Стоянка Березовский 2. Находится в 0.75 км восточнее пос.Березовский. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется палеолитом XVIII-VIII тыс. до н.э.

157. Стоянка Березовский 3.  Находится в 0.8 км восточнее пос.Березовский. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется палеолитом-мезолитом, XIII-VI тыс. до н.э.

158. Стоянка Березовский 4. Находится в 1 км восточнее пос.Березовский. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется  палеолитом, XXVIII-XII тыс. до н.э.

159. Стоянка Залив Идарма 1. Находится в 5 км от ЮЗ оконечности пос.Ключи. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году.  Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

160. Стоянка Залив Идарма 2.  Находится в 4.3 км от северной окраины пос.Ключи. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

161. Стоянка Залив Идарма 3.  Находится в 4.4 км СЗ от пос.Ключи, на правом берегу залива Идарма. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется палеолитом,  XVIII-VIII тыс. до н.э.

162. Стоянка Залив Идарма 4. Находится в 4.5 км СЗ от пос.Ключи, на правом берегу залива Идарма. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году.  Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс.до н.э.

163. Стоянка Залив Идарма 5.  Находится в 4.5 км СЗ от пос.Ключи, на правом берегу залива Идарма. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

164. Стоянка Залив Идарма 6. Находится в 5 км СЗ от пос.Ключи. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

165. Стоянка Залив Идарма 7. Находится в 5.1 км СЗ от пос.Ключи, на левом берегу залива Идарма. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году.  Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

166. Стоянка Залив Идарма 8. Находится в 5.5 км СЗ от пос.Ключи. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году.  Датируется 	палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

167. Стоянка Залив Идарма 9. Находится в 5.7км СЗ от пос.Ключи, на левом берегу залива Идарма. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется палеолитом,  XVIII-VIII тыс. до н.э.

168. Стоянка Залив Идарма 10. Находится в 6 км СЗ от пос.Ключи, на левом берегу залива Идарма. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется железным веком, I тыс. н.э.

169. Стоянка Залив Идарма 11. Находится в 6.2 км СЗ от пос.Ключи, на левом берегу залива Идарма. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году.  Датируется средневековьем, V-X вв. н.э.

170. Стоянка Залив Идарма 12. Находится в 6.4 км СЗ от пос.Ключи, на левом берегу залива Идарма. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется средневековьем,  V-X вв. н.э.

171. Стоянка Залив Идарма 13. Находится в 6.7 км СЗ от пос.Ключи, на левом берегу залива Идарма. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется палеолитом, XLVIII-XVIII тыс. до н.э.

172.Стоянка Залив Идарма 14.  Находится в 6.95 км СЗ от пос.Ключи, на левом берегу залива Идарма. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется I тыс.н.э.

173. Стоянка Залив Баранова 1.  Находится в заливе Баранова Братского вдхр., в 8.2 км севернее пос.Аталанка, в 16,4 км ЮЗ пос.Карда. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Осматривалась Николаевым В.С. в 1993 г. Археологический материал зафиксирован  на площади 1500 кв.м в  береговом обнажении и представлен отщепами, пластинами,  изготовленными из кварцитовой гальки, дисковидными нуклеусами, чоппером.  Датируется  периодом палеолита-мезолита,  15-10 тыс. л.н.

174. Стоянка Залив Баранова 2. 	Находится в заливе Баранова Братского вдхр., в 8.6 км севернее пос. Аталанка, в 16,2 км ЮЗ пос.Карда. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Осматривалась Николаевым В.С. в 1993 г. Археологический материал зафиксирован на площади 12 000 кв.м в береговом обнажении и представлен отщепами, пластинами, изготовленными из кварцитовой гальки, дисковидными нуклеусами, чоппером, скрёблами, ножами.  Датируется периодом палеолита-мезолита, 15-10 тыс. л.н.

175. Стоянка Залив Баранова 3.  Находится в заливе Баранова Братского вдхр., в 9 км севернее пос. Аталанка, в 15,9 км ЮЗ пос.Карда. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Осматривалась Николаевым В.С. в 1993 г. Археологический материал зафиксирован на площади 15 000 кв.м в береговом обнажении и представлен отщепами, пластинами, изготовленными из кварцитовой гальки, дисковидными нуклеусами, чоппером, скрёблами, ножами. Датируется средним-поздним палеолитом, 30-15 тыс. л.н.

176. Стоянка Залив Баранова 4.  Находится в заливе Баранова Братского вдхр., в 9,3 км севернее пос. Аталанка, в 15,7 км ЮЗ пос.Карда. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Осматривалась Николаевым В.С. в 1993 г. Археологический материал зафиксирован в береговом обнажении на площади 19 000 кв.м и представлен фрагментами гладкостенных сосудов баночной формы. Венчики отогнуты наружу, тулова украшены резным арочным орнаментом, ногтевыми вдавлениями. Данная керамика характерна для стояночных комплексов эпохи средневековья Прибайкалья. Датируется средневековьем, V-X вв. н.э.

177. Стоянка Залив Баранова 5.  Находится в заливе Баранова Братского вдхр., в 1,3 км СВ залива Баранова, в 15,7 км ЮЗ пос.Карда. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Осматривалась Николаевым В.С. в 1993 г. Археологический материал зафиксирован на площади 15 000 кв.м в береговом обнажении и представлен фрагментами гладкостенных сосудов баночной формы. Венчики отогнуты наружу, тулова украшены резным арочным орнаментом, ногтевыми вдавлениями. Данная керамика характерна для стояночных комплексов эпохи средневековья Прибайкалья. Датируется средневековьем, V-XV вв. н.э.

178. Стоянка Залив Баранова 6. Находится в заливе Баранова Братского вдхр., в 1,3 км СВ залива Баранова, в 15,2 км ЮЗ пос.Карда. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Осматривалась Николаевым В.С. в 1993 г.  Археологический материал зафиксирован на площади 20 000 кв.м в береговом обнажении и представлен отщепами и пластинами, изготовленными из кварцитовой гальки, дисковидными нуклеусами, чоппером, 	скребком и скрёблами, ножиком, резцами. Датируется средним-поздним палеолитом, 30-15 тыс. л.н.

179. Стоянка Егирма 1.  Находится в 7 км южнее пос. Пушмино. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году.  Датируется палеолитом, XLVIII-XVIII тыс. до н.э.

180. Стоянка Егирма.  Находится в 7,2 км южнее пос. Пушмино. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется 	палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

181. Стоянка Егирма 3. Находится в 7,0 км южнее пос. Пушмино. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется 	палеолитом, XVIII-VI тыс. до н.э.

182. Стоянка Егирма 4. Находится в 6,8 км южнее пос. Пушмино. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется  палеолитом-неолитом,	X-VI тыс. до н.э.

183. Стоянка Залив Егирма 5.   Находится в 6,6 км южнее пос.Пушмино. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется палеолитом,  XLVIII-VIII тыс. до н.э.

184. Стоянка Вилина 1.  Находится в 3,5 км севернее пос.Пушмино. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется палеолитом,   XVIII-VIII тыс. до н.э.

185. Стоянка Вилина 2.  Находится в 3,7 км севернее пос.Пушмино. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется  палеолитом, XLVIII-XVIII тыс. до н.э.

186. Стоянка Вилина 3. Находится в 3,75 км севернее пос.Пушмино. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется палеолитом, XVIII-VIII тыс. до н.э.

187. Стоянка Вилина 4.  Находится в 4 км севернее пос.Пушмино. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется 	палеолитом-неолитом, XIII-VI тыс. до н.э.

188. Стоянка Падь Ломоносова 19.  Находится на левом берегу р.Ангары (Братское вдхр), в 6 км СВ с.Бирит. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Археологический и остеологический материал дислоцируется на площади  80 х 125 м на пляже у обрыва высотой 0,40 - 0,70 м и представлен скоплением остатков крупной фауны   и 	   предметами палеолитического облика из кварцита, в том числе карбонатизированными крупными cколами и отщепами. Датируется периодом верхнего палеолита,  30-10 тыс. л.н.

189. (№ на карте 194). Стоянка Зарахой 1.  Находится на 3 км автодороги Анучинск-Саянск, на правом берегу р. Зарахой (левый приток р.Унга), в местности "Летники", в 2080-2625 м от северной окраины д. Анучинск. Открыта Савельевым Н.А., Осадчим С.С., Игумновой Е.С. (Балаганский археологический отряд КАЭ ИГУ), в 1996 году, в результате  археологического обследования трассы строительства а/дороги «Анучинск-Саянск».  Культурные остатки выявлены в верхах отложений 4-5 метрового террасовидного уступа. На местности терраса представляет собой мыс протяженностью у тылового шва 260 м, площадь мыса около 9200 кв.м. Изучение культуросодержащих отложений проводилось разведочными раскопами (1-4), разведочными траншеями (1-3) и шурфами. За 1996-1997 г. вскрыто 66 кв.м на глубину до 80-120 см. В раскопе №1 находки встречены в верхах голоценовых отложений в переотложенном состоянии на глубине 20-80 см. В раскопе №4 археологический материал выявлен в двух уровнях, совпадающих со 2-м (середина и низ горизонта А – ранний и средний неолит) и  3-м слоями разреза (средний мезолит). Всего обнаружено 179 каменных предметов   и  более  80   фрагментов   керамики. 	 Датируется периодом мезолита  –  раннего железного века, VII-I тыс. до н.э.

190. (№ на карте 195). Стоянка Зарахой 2.  Находится на 3 км автодороги Анучинск-Саянск, на правом берегу р. Зарахой (левый приток р.Унга), в местности "Летники", в 2080-2625 м от северной окраины д. Анучинск. Открыта Савельевым Н.А., Осадчим С.С., Игумновой Е.С. (Балаганский археологический отряд КАЭ ИГУ), в 1996 году, в результате  археологического обследования трассы строительства а/дороги «Анучинск-Саянск». На 10-11-метровом террасовидном уступе заложено 2 шурфа и 1 раскоп. В результате работ в раскопе найдено 110 предметов, 20 фрагменты двух сосудов, 85 - галька, песчаник, куски породы. Находки располагались компактным пятном размером 3 х 1,6 м овально вытянутом с ЮЗ на СВ и залегали в двух уровнях: первый - верхний под дерновым горизонтом на глубине 0,10-0,15 м от поверхности. Горизонт отнесён к эпохе раннего железа и датирован 2-1 тыс. л.н. Находки привязаны к маломощному кострищу, размером пятна 125 х 40 см. Второй - нижний культурный горизонт был зафиксирован на глубине 0,40-0,50 м от поверхности и относится к ранненеолитическому времени (7 тыс. л.н.). Датируется VI-V тыс. до н.э.

191. (№ на карте 196). Стоянка Зарахой 3.   Находится на 4 км автодороги Анучинск-Саянск, на правом берегу р.Зарахой (левый приток р.Унга), в местности "Летники", в 700 м севернее стоянки «Зарахой 1». Открыта Савельевым Н.А., Осадчим С.С., Игумновой Е.С. (Балаганский археологический отряд КАЭ ИГУ), в 1996 году, в результате  археологического обследования трассы строительства а/дороги «Анучинск-Саянск». Археологический материал обнаружен при шурфовке на глубине  0,10-0,15 м в шурфе №1 в верхах горизонта А: три фрагмента стенок толстостенного гладкостенного сосуда и  два апплицируемых фрагмента венчика сосуда. Керамика типична для раннего железного века. На глубине 0,8 м в шурфе №2 обнаружена овальная кладка, культурные остатки в кладке не обнаружены. 	Датируется железным веком, I тыс. до н.э.

192. (№ на карте 197). Стоянка Балаганск 1. Находится на юго-западной   оконечности пос. Балаганск, на левом берегу залива Тоток Братского вдхр. Открыта Николаевым В.С. в 2000 году. Археологический материал на площади  87 тыс. кв.м. представлен нуклеусами, отщепами из мелкозернистого кварцита со следами эоловой корразии, а также костями первобытного бизона и северного оленя. Датируется эпохой палеолита, 40-20 тыс. л.н.

193. (№ на карте 198). Стоянка (поселение) Тоток.  Находится на левом берегу залив Тоток Братского вдхр., в 1,65 км ЮЗ пгт.Балаганск. Открыта Николаевым В.С., Луньковым А.В. в 2001 году в результате проведения археологического обследования территории размещения нового водовода в пос. Балаганск. Шурфами зафиксирован археологический материал под дёрном в слое чёрного гумуса (1 к.г.) и представлен фрагментами гладкостенных сосудов и колотых костей животных.	 На глубине 0,30 м от поверхности в подошве гумусового слоя зафиксирован 2 к. г., представленный колотыми костями животных, фрагментами глиняных сосудов, венчиками, кусочками шлака.  3 к.г. зафиксирован на глубине 0,40 м от дневной поверхности в слое желтоватого суглинка и представлен редкими находками фрагментов керамики. Датируется ранним железным веком - средневековьем (1 тыс. до н.э. - 1 тыс.н.э.).

В 2004 г. на ОАН проведены спасательные работы в зоне планируемого строительства Балаганского водовода. Вскрыто 490 кв.м на глубину до 1,5 м, Общее количество находок превышает 30 тыс. экз. Выявлены остатки 2 жилищ (наземное в виде деревянного остова чума  и полуземлянка) и 36 хозяйственных сооружений: 1 кузня с тремя горнами; 1 печь для обжига керамических сосудов; 1 деревянная конструкции для дымления кож: 4 горна для плавки металла, 7 подвалов для хранения продуктов и 22 хоз. ямы, заполненные костями животных, фрагментами керамических сосудов и остатками металлургического производства. Вскрыто ритуальное захоронение барана. На оставшейся части ОАН площадью  4173 кв.м установлены охранные знаки, в границах территории любые земляные работы, складирование строит. материалов, проезд техники, транспорта запрещены.

194. (№ на карте 199). Стоянка Пологий мыс. Находится  на 3 км трассы а/д "Тарасовск-Кумарейка" (7-20 км), на мысу юго-восточной экспозиции. Открыта Николаевым В.С. в 2004 г. В результате археологического обследования территории капитального ремонта а/д "Тарасовск-Кумарейка". В полосе берегового размыва и кромке берегового уступа найден археологический материал, представленный изделиями из камня (пластины, отщепы, скребок), фрагментами керамических сосудов и остатками металлургического производства. Заложен археологический шурф, показавший наличие артефактов в двух культурных горизонтах, соответствующих железному и бронзовому векам. Датируется бронзовым-железным веком.

195. (№ на карте 200). Поселение Метляево.  Находится на правом борту р.Бирит, в 1,5 - 2  км юго-восточнее д.Метляева. Открыта Николаевым В.С. в 2005 году в результате проведения археологического обследования территории прохождения трассы газопровода "Ковыкта-Саянск-Иркутск" и перехода через Братское вдхр. Археологический материал фиксировался в шурфах и зачистках на глубине 10-30 см от современной дневной поверхности в виде отдельных фрагментов гладкостенных керамических сосудов, предметов из железа (заготовка ножа), бусины из сердолика, а также колотые кости животных (косуля, 	корова, лошадь, баран). При зачистках борта оврага выявлены хозяйственных сооружения (погреба для хранения продуктов, хозяйственные ямы) и, предположительно, остатки одного жилища. Судя по найденным фрагментам гладкостенной керамики, украшенной по венчику овальными вдавлениями, а так же предметам из железа, данный культурный слой можно датировать эпохой средневековья (VIII – XI вв. н.э.). Датируется средневековьем, VIII-XI вв. н.э.

196. (№ на карте 201). Поселение Тоток 2. Находится юго-восточной окраине пгт.Балаганск, на левом, выположенном борту залива Тоток. Открыто Николаевым В.С. в 2007 году в результате проведения археологического обследования территории проектирования и строительства линии передачи «Балаганск – Новонукутский – Залари». Вскрытая площадь составила 20 кв.м. Археологический материал приурочен к дерновому и поддерновому суглинку темно-серого, местами черного цвета. Уровень залегания находок – 10-35 см от современной дневной поверхности. Имеются сооружения в виде хозяйственных ям и погребков для хранения пищи, заполненных керамикой и колотыми костями животных (косуля, баран, лошадь, крупный рогатый скот). Фрагменты керамических сосудов с орнаментом в виде С-видных вдавлений, расположенных рядами ниже венчика, и прочерченных прямых параллельных линий. Венчики сосудов прямые или сильно отогнуты наружу. В хозяйственной яме найден альчик с нарезками (игральная кость). Общее количество находок, включая фаунистические остатки, составило 2 000 ед. Датируется средневековьем, VIII-XI вв. н.э.

### Археологические достопримечательные места Балаганского района

В ходе проведенных археологических исследований на территории Балаганского района выделено два археологических достопримечательных места: Кадинское и Биритское, где наблюдается высокая концентрация памятников археологии и отдельных проявлений культурного слоя, границы которых на сегодняшний день требуют уточнения. Выделение их происходило исходя из близости тех или иных объектов и геоморфологической особенности территории, на которой они расположены.

1. Кадинское  достопримечательное место расположено на севере района и охватывает прибрежную часть Братского водохранилища, долины рек Биша, Миндей, Егирма, Дымчара, Куй, Куда, Када и др. более мелкие левые притоки р.Ангары. Территория сильно затаежена, не имеет широких открытых пространств. Река Ангара (Братское водохранилище) на данном участке имеет узкую долину, ограниченную с обоих бортов довольно крутыми склонами, имеются выходы крупных блоков красноцветного кембрийского и желтого девонского песчаников. Рыхлых отложений крайне мало и они редко достигают мощности в 2 и более метра. Археологические объекты расположены преимущественно в долине р.Ангары, в приустьевых участках ее левых небольших притоков. Это стоянки неолита – раннего железного века. На данной территории практически отсутствуют объекты эпохи палеолита. Крайне мало памятников железного века и средневековья. Это связано, на наш взгляд, со специфическим географическим расположением территории, сильной ее залесенностью  и геоморфологическими особенностями самого участка долины р.Ангары. Нельзя сбрасывать со счетов и слабую археологическую изученность – последние археологические исследования на данной территории проводились более 20 лет назад.

Границы ее следующие: северная – совпадает с границей района, восточная примыкает непосредственно к Братскому водохранилищу, западная проходит по водоразделам рек, и южная – проходит условно по п.Заславск где таежная растительность уступает место степной и происходит резкое расширение долины Ангары.

На данном достопримечательном месте нами выделено девять участков концентрации объектов археологии.

1. Вилина. Представляет собой группу объектов археологии расположенную на правом мысу образованного заливом Вилина и Братским водохранилищем. Мыс имеет восточную экспозицию. Место расположено примерно в 3,5 км севернее с.Пушмино. территория сильно затаежена, примыкающая к водохранилищу часть размыта волно-прибойной деятельностью на которой и найдены археологические предметы. Вилина включает в себя четыре стояночных комплекса Вилина 1-4 предварительно датированных палеолитом - неолитом.

2. Егирма. Представляет собой группу объектов расположенную на территории правого мыса образованного заливом Егирма и Братским водохранилищем. Мыс имеет северо-восточную - восточную экспозицию. Место расположено примерно в 6,5 км южнее с.Пушмино, территория сильно залесена, примыкающая к водохранилище часть размыта волно-прибойной деятельностью водохранилища. Археологические находки концентрировались в полосе размыва. Егирма включает в себя пять стояночных комплексов: Егирма 1-4 и Залив Егирма 5 предварительно датированных палеолитом – неолитом.

3. Баранова. Представляет собой группу археологических объектов расположенных на левом мысу образованным заливом Баранова и Братским водохранилищем. Мыс имеет восточную - юго-восточную экспозицию. Место расположено примерно в 8,5 км севернее п.Аталанка (Усть-Удинский район). Территория представляет собой участок побережья залива сильно пострадавший от промышленной деятельности. На протяжении многих лет здесь располагаются лесосклады. Археологические находки концентрировались в полосе размыва. Всего в данный пункт концентрации входят шесть стояночных комплексов: Залив Баранова 1-6 предварительно датированных палеолитом - мезолитом – ранним железным веком.

4. Идарма. Представляет собой группу археологических объектов расположенную на левом и правом приустьевых мысы образованные заливом Идарма и Братским водохранилищем. Мысы имеют восточную экспозицию. Территория сильно затаежена. Примыкающая к водохранилищу часть сильно разрушена волно-прибойной деятельностью. Археологический материал концентрировался в полосе размыва. Идарма включает в себя 14 объектов: Залив Идарма 1-14 предварительно датированных палеолитом - мезолитом – ранним железным веком.

5. Березовский. Представляет собой группу объектов археологии расположенных на территории участка побережья Братского водохранилища в 1-5 км от пос.Березовский. Данная территория представляет собой небольшие мысы образованные заливами Верхняя Черемуха, Качинский и Березовский. Все они имеют восточную экспозицию, сильно залесены. Примыкающая к водохранилищу территория сильно разрушена волно-прибойной деятельностью. Археологический материал отмечен в полосе размыва. Всего в данный пункт концентрации включено 15 местонахождений: Березовский 1-4, Залив Качинский 1-6, Верхняя Черемуха 1-5 предварительно датированных палеолитом - мезолитом – ранним железным веком.

6. Када. Представляет собой группу объектов археологии расположенных на территории правого мыса образованного заливом Када и Братским водохранилищем расположенную в 6 км северо-восточнее п.Шарагай. Территория сильно залесена, примыкающая к водохранилищу часть сильно разрушена волно-прибойной деятельностью. Археологический материал отмечен в полосе размыва и представлен стояночными комплексами неолита – раннего железного века. Всего в данный пункт концентрации включено 7 местонахождений: Залив Када 1, Када 2-4, Падь Услон 1-3. Предварительная датировка: палеолит - мезолит – ранний железный век.

7. Шарагай. Включает в себя группу объектов археологии расположенных на приустьевом участоке залива Шарагай, левый и правый мысы примыкающие к Братскому водохранилищу в 1,5 км восточнее п.Шарагай. Территория затаежена, примыкающая к водохранилищу часть сильно разрушена волно-прибойной деятельностью. Археологический материал концентрировался в полосе размыва. Всего в данный пункт концентрации входят 10 объектов: Шарагай 1-10 предварительно датированных палеолитом - мезолитом – ранним железным веком.

8. Куда. Представляет собой группу объектов расположенных на продяжении всей долины р.Куды (правый приток р.Кады) от верховьев до ее слияния с р.Кадой. Территория затаежена, на левом-правом бортах долины имеются хорошо сохранившиеся террасовидные уступы, на которых и фиксировался археологический материал. Всего в данный пункт концентрации включено 6 стояночных комплексов эпохи неолита – средневековья: Пологий мыс, Залив Куда, Тарасовск, Шумск, Базаровск, Падь Черемышкино.

9. Есеть. Представляет собой группу объектов археологии расположенных на мысу восточной экспозиции образованный заливом Есеть и Братским водохранилищем. территория затаежена, примыкающая к водохранилищу часть сильно разрушена волно-прибойной деятельностью. Археологический материал концентрировался в полосе размыва. Всего в данный пункт концентрации входят два местонахождения: Залив Есетский 1-2 предварительно датированных мезолитом – бронзовым веком.

2. Биритское достопримечательное место расположено на юге Балаганского района. Охватывает большую часть территории лесостепной зоны. Включает в себя долины рек Зарахой, Одиса, Бирит, Тоток, Талькин и др. более мелкие притоки р.Ангары. Достопримечательное место охватывает южный участок Балаганского района, представляет собой лесостепную и степную зону, имеет широкие пространства, хорошо развитую речную сеть, проработанные древние долины рек. Ширина долины Ангары в районе п.Балаганск достигает 7 км. Рыхлые отложения в долине Ангары местами достигают 15 м. Археологические объекты расположены в долинах малых и средних притоков р.Ангары, а так же по побережью р.Ангары (ныне Братское водохранилище). Представлены стояночными комплексами палеолита – средневековья, могильниками железного века - средневековья. Необходимо отметить, что археологические памятники располагаются на различных гипсометрических отметках и на достаточно большом удалении от современных водных источников. Данный факт свидетельствует о достаточно высокой перспективности территории не только в зоне непосредственного контакта с р.Ангарой, но и на значительном удалении в глубине лесостепной зоны данной территории.

Учитывая высокую концентрацию археологических объектов на данной территории, а также высокую перспективность обнаружения их в различной геоморфологической ситуации, границы данной территории определены нами довольно широко и охватывают практически всю южную часть Балаганского района - долины рек Одиса, Тоток, Зарахой, Талькин и др..

На данном достопримечательном месте выделено семь участков концентрации объектов археологии.

1. Заславская. Включает в себя большую группу объектов археологии расположенных на значительной территории левого берега Братского водохранилища от с.Заславское до п.Бирит. Преимущественно в него входит примыкающая к водохранилищу береговая полоса, включающая все многочисленные мысы образованные заливами и Братским водохранилищем. Археологический материал весьма плотно фиксируется на мысовидных уступах этих многочисленных заливов преимущественно в полосе размыва. Территория свободна от леса, достаточно выположена. Всего в данный пункт концентрации входят 69 археологических объектов: Падь Ломоносова 1-20, Старый Курунтуй 1-7, Залив Сигнал 1-10, Южный мыс Залив Арит 1-3, Залив Арит 1-16, Южный мыс, залив Угольный 6, Залив Угольный 1-3, Южный мыс 1-5. Из них 3 могильника, остальные стояночные комплексы палеолита – средневековья.

2. Бирит. Включает в себя группу объектов археологии расположенных на большой территории долины р.Бирит включающую верховья р.Бирит от д.Метляево до ее слияния с р.Ангарой (Братское водохранилище), примыкающий к ней участок побережья водохранилища и остров Бирит. Данная территория представляет собой степной участок широкой долины Бирит (левого притока р.Ангары), свободный от леса. На части территории имеются сельскохозяйственные угодья, пашни, покосы и пастбища, а также п.Бирит расположенный преимущественно на правом берегу р.Бирит в ее среднем течении. наибольшая концентрация объектов археологии выявлена в полосе размыва Братского водохранилища на левом и правом приустьевых мысах залива Бирит. Однако имеются и археологические объекты расположенные по бортам всей долины р.Бирит. Всего в данный пункт концентрации входят 19 объектов предварительно датируемых палеолитом – средневековьем.

3. Зарахой. Включает в себя группу объектов археологии расположенных на залесенном участоке долины правого берега р.Зарохой (левый приток р.Унги) в 2.5 км севернее п.Анучинск. На данной территории выявлено три объекта археологии: стоянки Зарахой 1-3. Предварительная датировка стояночных комплексов: мезолит-неолит – средневековье.

4. Балаганск. Включает в себя объекты археологии расположенные на побережье заливов Одиса и Тоток, а также побережья Братского водохранилища непосредственно примыкающую к п.Балаганск с севера, востока и юго-востока. Данная территория свободна от леса, представляет собой борта долин рр.Одиса и Тоток. Здесь наблюдается высокая концентрация объектов археологии эпохи палеолита – средневековья. Всего в данный пункт концентрации включено 15 объектов археологии: Биостанция 1-3, Балаганск 1-4, Залив Тоток 1-2, Залив Одиса 1-7.

5. Ташлыковская. Включает в себя объекты расположенные в приустьевой части пади Ташлыковская непосредственно примыкающее к Братскому водохранилищу. Данная территория расположена в 5 км северо-восточнее с.Ташлыкова. Территория, примыкающая к водохранилищу сильно разрушена волно-прибойной деятельностью. Борта пади крутые, частично залесеные. В полосе размыва найден археологический материал. Всего в данный пункт включены два объекта: Падь Ташлыковская 1 и 2. Предварительная датировка палеолит - средневековье.

6. Талькин. Влючает в себя группу объектов археологии расположенных на левый борт залива Талькин (до затопления водохранилища левый борт р.Талькинка). Территория свободна от леса, сильно разрушена волно-прибойной деятельностью водохранилища расположена в 6,5 км юго-восточнее с.Ташлыкова. Всего включено 12 объектов археологии: городище Усть-Талькин, могильник Залив Талькина, стоянки  Залив Талькина 1-10 датируемые палеолитом – средневековьем.

16. Томар. Включает в себя ритуальный комплекс Муруйский расположенный на северо-восточном, частично залесном склоне горы Томар. Расположен в 9 км юго-восточнее с.Ташлыкова. Датировка не выяснена.

### Территории, обладающие признаками объектов археологического наследия - достопримечательных мест

На сегодняшний день, на территории Балаганского района выделено 2 территории, обладающие признаками наличия объектов археологического наследия - достопримечательных мест:

Северная территория, обладающая признаками объектов археологического наследия - достопримечательного места охватывает северную часть Балаганского района и примыкает к достопримечательному месту Кадинское с запада. Данная территория сильно затаежена, не имеет широких открытых пространств и охватывает часть водораздела р.Ангары и Оки. Она выделена на основании геоморфологических признаков. Непосредственно в границах данной территории не обнаружены археологические объекты, но сохранившийся палеоландшафт территории  позволяет говорить о высокой вероятности нахождения здесь археологических объектов. Территория слабо изучена и нуждается в дополнительном археологическом обследовании.

Южная территория, обладающая признаками объектов археологического наследия – достопримечательного места охватывает южный участок Балаганского района, представляет собой лесостепную и степную зону. Примыкает к достопримечательному месту Биритское с запада. Территория включает в себя водораздельные пространства р.Ангары, Унги и Оки. Она выделена на основании геоморфологических признаков. Непосредственно в границах данной территории не обнаружены археологические объекты, но сохранившийся палеоландшафт территории  позволяет говорить о высокой вероятности нахождения здесь археологических объектов. Территория изучена не достаточно полно и нуждается в дополнительных исследованиях.

Заключение

В результате выполнения данной работы определены территории с особыми условиями использования, в границах которых  требуется регулирование застройки и хозяйственной деятельности государственным органом охраны объектов культурного наследия. К данным территориями отнесены территории в границах достопримечательных мест и территории, обладающие признаками объектов археологического наследия (достопримечательных мест). В границах Балаганского района выделено 2 археологических достопримечательных мест и 2 территории, обладающие признаками объектов археологического наследия (достопримечательных мест).

Для археологических достопримечательных мест устанавливается режим ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования (экспертизы) территории с целью уточнения границ распространения, сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя.

Для территорий, обладающих признаками объектов археологического наследия, устанавливается режим ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме  проведения археологического обследования с целью определения наличия объекта археологического наследия, сохранности, и историко-культурной значимости   культурного слоя.

На основании заключения о результатах обследования государственный орган охраны объектов культурного наследия определяет режим дальнейшего использования участка:

-  в случае отсутствия предмета охраны выдается разрешение на хозяйственное освоение территории;

- в случае наличия предмета охраны, выявления памятника или ансамбля, хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия. Вступают в силу требования ст.ст.35, 36, 40 ФЗ-73.

По мере получения результатов археологического обследования, обследованные участки либо  исключаются из состава территорий с особыми условиями использования, либо, в случае подтверждения наличия  (выявления) объекта археологического наследия, государственным органом по охране объектов культурного наследия принимается решение по определению конкретных мероприятий для обеспечения сохранности данного археологического объекта.

### Памятники истории и архитектуры

Из существующих сегодня 13 населенных пунктов района: 5 - старые поселения, 7 – перенесены на новые места с сохранением названия и частично старой застройки, один новый населенный пункт (п. Приморский) возник, вероятно, в 1960-е гг. в связи с новой лесозаготовительной специализацией района.

Далее представлены краткие исторические справки на поселения, имеющие объекты  культурного наследия, состоящие в «Списке вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность Балаганского района» (селения даны в алфавитном порядке).

Д. Анучинск

Небольшая деревня (на 2007 г. – 150 человек) была основана переселенцами из Белоруссии в 1910-х гг. Расположена  в долине на р.Зарахай в одну улицу с двухрядной застройкой. Исторических материалов не найдено. До 1948 г. находилась в составе Зиминского района.

Застройка в основном представлена средовыми объектами. В Списке объектов культурного наследия находится одна усадьба по ул.Таежной, 11.

П. Балаганск

Основан как острог в 1654 г. боярским сыном Дмитрием Фирсовым. «С 1668 г. нигде не упоминается о нем до 1775, когда Балаганск сделан городом». С 1856 г. по 1924 г. – окружной, затем - уездный город Иркутской губернии.

В 1792 г. в городе одна каменная церковь во имя Спаса Нерукотворного, построенная в 1787 г. (предшествующие ей шесть деревянных церквей сгорели), 256 государственных крестьян, 15 разночинцев, 10 цеховых и 4 священно и церковнослужителя. Спасская церковь – первый каменный провинциальный храм (до этого строили каменные храмы только в Иркутске), разрушена в 1932 г.

По подворной переписи 1875 г. наличное население города составляло 833 человека, никакой промышленности не было, 8 торговых лавок, два приходских училища, мужское и женское, устроенные в 1873 г. на средства купца Лейбовича. Город был разделен на два отдельных квартала, на расстоянии 160 сажен (около 350 м) друг от друга: в первом – присутственные места, церковь, торговые лавки, второй квартал – на горке по берегу р.Ангары имел всего 13 домов. Экономическое развитие города находилось в застое в связи с его расположением – в стороне от главного Московского тракта. На 1909 г. в городе числились: пивоваренный завод Зицермана, две мельницы,  9 лавок с бакалейными и мануфактурными товарами и одна аптека. К 1914 г. население возросло до 2128 человек.

С 1924 г. Балаганск переименован в село. В 1957 г. в связи со строительством Братской ГЭС и затоплением земель новый Балаганск был построен на 45 км ниже по течению р.Ангары по генеральному плану, составленному Московским институтом Гипрокоммунстрой. Постройки старого Балаганска частично были перенесены на новую площадку.

В поселке 12 объектов культурного наследия, значащихся в Списке, один из них – «Братская могила борцов за советскую власть» 1919 г. – находится на государственной охране регионального значения (решение облисполкома № 556 от 18.11.59 г.; № 397 от 09.08.66 г.). Требуется проверка факта переноса   братской могилы.

Д. Бирит

Основана кочевыми инородцами на р. Бирит. Относилась к Балаганскому инородческому ведомству. Дата образования не установлена. В 1878 г. инородцы улуса были крещеными и относились к  Нукутскому Иннокентьевскоу приходу. В поселении насчитывался 51 двор, где было 158 строений, из них 93 юрты и 65 домов, экономический магазин, население из 248 человек.

Старая деревня затоплена. Застройка нового Бирита частично представлена постройками, перенесенными с большими утратами и изменениями. Сохранились интересные детали: наличники, лопатки, резные карнизы и подзоры.

В Списке состоят два объекта культурного наследия.

С. Коновалово (Клепиково)

Упоминается в документах с 1677 г. Относилось к Идинской волости Балаганского округа, затем к Коноваловской волости Балаганского уезда. Одноэтажная церковь во имя святых Апостолов Петра и Павла была построена в 1866-1870 гг.

В 1878 г. в селе 83 двора, 134 жилых строения и 495 человек, сельское правление, экономический магазин, 2 торговых лавки, 3 питейных дома, анатомический ледник.

В 1909 г. село выросло до 110 дворов, а население увеличилось до 1141 человека. В начале ХХ века село стало волостным. В 1962 г. поселение затоплено. В новое село, кроме старых построек из с. Коновалово, переносились дома из д. Кузнецова .

Согласно Каталогу объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, по Балаганскому району объекты культурного наследия представлены лишь средовыми постройками. В Списке значится «Братская могила борцов за Советскую власть» 1919 г., стоящая на государственной охране регионального значения (решение облисполкома № 556 от 18.11.59 г.; № 397 от 09.08.66 г.). Требуется проверка факта переноса праха из  братской могилы.

С. Кумарейка

Время основания не установлено. В 1878 г. деревня Кумырейская относилась   к Рютинскому сельскому обществу Яндинской волости, где находилось 11 дворов (73 человека) и 19 жилых строений.

В 1909 г. это деревня Усть-Удинской волости, количество дворов в ней  увеличивается до 20, а население возрастает до 117 человек.

В 1962 году была затоплена только частично. На ул.Заречной, начинающийся от залива, сохранились нетронутые постройки, две из них (№№ 7 и 11) являются объектами культурного наследия.

В настоящее время это второе после Балаганска крупное село района.

Д. Метляева

Время основания не установлено. Список населенных мест 1927 г. относит ее возникновение к началу ХIХ века. К 1878 г.  в Верхне-Метляевской деревне на р.Тальке было 21 двор, 37 жилых построек, экономический магазин и 112 человек жителей, которые относились к Коноваловскому  (Клепиковскому) Петропавловскому приходу.

В 1898 г. в селе была построена церковь, хотя количество населения в приходе (314 взрослых жителей) не соответствовало предписаниям Синода. Исключение было сделано «ввиду особенностей социального состава населения – половина жителей были ссыльнопоселенцами».

К 1909 г. население в селе составляло 217 человек, которые проживали в 40 дворах. В 1915 г. в приходе состояло 736 человек.

Село не переносилось и сохранило свою планировку: две параллельных улицы с двухрядной застройкой. Наиболее старые постройки датируются кон. ХIХ – нач. ХХ века. В Списке насчитывается 5 объектов культурного наследия, три из них - усадебные комплексы.

Д. Тарасовск

Переселенческое село, основанное выходцами из Белоруссии в 1910-х гг. Расположено на берегу р. Куды. Исторических сведений не найдено.

В основе планировочной структуры две взаимно перпендикулярных улицы с двухрядной застройкой. В конце 1950-х гг. из перенесенных построек старых поселений, попавших в зону затопления Братским водохранилищем, формируется новая улица.

В Списке объектов культурного наследия состоят 6 усадебных комплексов.

Д. Ташлыкова

Основана в ХVII веке. Относилась к Коноваловскому сельскому обществу Идинской волости.

В 1878 г. в Ташлаковской деревне было 69 дворов, 95 жилых построек, торговая лавка, питейный дом и 343 жителя. Деревня входила в приход    Клепиковской (Коноваловской) Петропавловской церкви.

В 1909 г. в деревне 71 двор и 530 жителей.

К 1962 г. перенесена на новое место в связи с затоплением. Сюда же переносились дома из затопляемых деревень Талькиной и Усть-Талькиной. Перенесенные старые постройки восстановлены со значительными изменениями. В ряде случаев лишь наличники представляют историко-архитектурный интерес. Исключением является дом по ул.Гагарина, 8.

В Список Балаганского района включено три объекта культурного наследия.

Д. Шарагай

Время основания не установлено. В 1878 г. в Шарагаевской заимке было 7 дворов и 7 жилых строений, где жили крещеные  буряты (28 человек) Быкотского рода, которые административно подчинялись Балаганскому инородческому ведомству. По церковному приходу относились к Шиверской Константино-Еленовской церкви.

В 1909 г. в Шарагаевском выселке значатся 5 дворов с населением 17 человек.

Новая перенесенная деревня  находится на берегу Братского водохранилища на открытом месте. Дома восстановлены со значительными искажениями, полностью утрачена структура исторических усадеб. Не редко, историко-архитектурную ценность представляют отдельные элементы: ворота, наличники.

В Список выявленных объектов культурного наследия включено 11 домов и усадебных комплексов.

Следует добавить, что, кроме этого, исторические средовые постройки с элементами, представляющими историко-архитектурный интерес, встречаются в селе Тарнополь, которое не переносилось.

Строительство Братской ГЭС нанесло  непоправимый ущерб историко-архитектурному наследию, которое дошло до сегодняшнего дня лишь в отдельных постройках и архитектурных деталях более позднего времени.

Таким образом, Балаганский район в историко-культурном отношении не до конца исследован  и мало изучен. В связи с  этим    по объектам культурного наследия района предлагаются следующие мероприятия:

- Обследование населенных пунктов с целью выявления и изучения культурного наследия;

- Инвентаризация объектов культурного наследия;

- Выполнение историко-культурной экспертизы на объекты культурного наследия;

- музеефикация отдельных  элементов и деталей, характеризующих специфику архитектурного наследия Балаганского края.

Перечень объектов культурного наследия (история  архитектура) по состоянию на 01.01. 2008

| N п/п | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение (адрес) | Категория охраны факт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усадьба: дом жилой, амбар, ворота. | 1910-1920 гг. | Анучинск д., Таежная ул., 11. | вновь выявленный |
|  | Здание аптеки | нач. XX в. | Балаганск п., Горького ул., 38 (83). | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | кон. XIX - нач. XX вв. | Балаганск п., Дворянова ул., 35. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | нач. XX в. | Балаганск п., Кольцевая ул., 76. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | нач. XX в. | Балаганск п., Кольцевая ул., 28. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | нач. XX в. | Балаганск п., Кольцевая ул., 65. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | 1960-е гг. | Балаганск п., Кольцевая ул., 78. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | нач. - сер. XX в. | Балаганск п., Комарова ул., 5. | вновь выявленный |
|  | Братская могила борцов за Советскую власть. | 1919 г. | Балаганск р.п., ул.Набережная | ГО местн., реш. обл. N 556 от 18.11.59 г.; N 397 от 09.08.66 г. |
|  | Дом жилой. | нач. - сер. XX в. | Балаганск п., Мира ул., 1. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой, наличники. | нач. - сер. XX в. | Балаганск п., Мира ул., 18. | вновь выявленный |
|  | Здание больницы. | нач. - сер. XX в. | Балаганск п., Орджоникидзе ул., 14. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | 1960-е гг. | Бирит д., Набережная ул., 13. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой, наличники. | сер. XX в. | Бирит д., Рабочая ул., 1. | вновь выявленный |
|  | Братская могила борцов за Советскую власть. | 1919 г. | Коновалово с. | ГО местн., реш. обл. N 556 от 18.11.59 г.; N 397 от 09.08.66 г. |
|  | Усадьба: дом жилой, амбар. | сер. XX в. | Кумарейка д., Заречная ул., 7. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | нач. XX в. | Кумарейка д., Заречная ул., 11. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | кон. XIX - нач. XX вв. | Метляево д., Исашинская ул., усадьба Татарникова Ф. | вновь выявленный |
|  | Усадьба: дом жилой, хозяйственные постройки, ворота. | нач. XX в. | Метляево д., Исашинская ул., усадьба Чичигина А.Г. | вновь выявленный |
|  | Усадьба: дом жилой, амбар, поветь, навесы, ворота. | нач. - сер. XX в. | Метляево д., Трудовая ул., 41. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | нач. XX в. | Метляево д., Трудовая ул., 43. | вновь выявленный |
|  | Усадьба: дом жилой, поветь. | нач. - сер. XX в. | Метляево д., Трудовая ул., усадьба Гречуковых. | вновь выявленный |
|  | Усадьба: дом жилой, амбар, ворота. | 1910-1920 гг. | Тарасовск д., Набережная ул., 10. | вновь выявленный |
|  | Усадьба: дом жилой, амбар, ворота. | 1910-1920 гг. | Тарасовск д., Набережная ул., 11. | вновь выявленный |
|  | Усадьба: дом жилой, амбар, навес, ворота. | 1910-1920 гг. | Тарасовск д., Набережная ул., 13. | вновь выявленный |
|  | Усадьба: дом жилой, амбар, ворота. | сер. XX в. | Тарасовск д., Школьная ул., 1. | вновь выявленный |
|  | Усадьба: дом жилой, амбар, ворота. | нач. - сер. XX в. | Тарасовск д., Ясная Поляна ул., 3. | вновь выявленный |
|  | Усадьба: дом жилой, амбар, ворота. | нач. XX в. | Тарасовск д., Ясная Поляна ул., 5. | вновь выявленный |
|  | Усадьба: дом жилой, хозяйственные постройки, ворота. | кон. XIX в. | Ташлыково д., Гагарина ул., 8. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой, наличники. | нач. XX в. | Ташлыково д., Ленина ул., 41 (?). | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | нач. XX в. | Ташлыково д., Ленина ул., 45. | вновь выявленный |
|  | Усадьба: дом жилой, амбар, ворота. | нач. XX в. | Шарагай д., Ангарская ул., 8. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | нач. XX в. | Шарагай д., Ангарская ул., 19. | вновь выявленный |
|  | Усадьба: дом жилой, ворота. | нач. - сер. XX в. | Шарагай д., Ангарская ул., 25. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | нач. XX в. | Шарагай д., Ангарская ул., 27. | вновь выявленный |
|  | Ворота. | нач. XX в. | Шарагай д., Нагорная ул., 5. | вновь выявленный |
|  | Усадьба: дом жилой, ворота. | сер. - нач. XX в. | Шарагай д., Школьная ул. | вновь выявленный |
|  | Здание школы. | нач. - сер. XX в. | Шарагай д., Школьная ул. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой, наличники. | нач. XX в. | Шарагай д., Школьная ул. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | нач. XX в. | Шарагай д., Школьная ул., 16. | вновь выявленный |
|  | Усадьба: дом жилой, наличники, ворота. | кон. XIX - нач., сер. XX вв. | Шарагай д., Школьная ул., 23. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | нач. XX в. | Шарагай д., Школьная ул., напротив школы. | вновь выявленный |

Территории объектов культурного наследия (ОКН) (история и архитектура)

Таблица №12-2

|  | Поселение в границах которых находиться ОКН | Местоположение ОКН | Количество ОКН подлежащих охране |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анучинск д., | Таежная ул., 11. | 1 |
|  | Балаганск п., | Ангарская ул., 45. Горького ул., 38 (83). Дворянова ул., 35. Кольцевая ул., 28;65;76;78. Комарова ул., 5. Мира ул., 1;18. Набережная ул.( Братская могила) Орджоникидзе ул., 14. | 12 |
|  | Бирит д., | Набережная ул., 13. Рабочая ул., 1. | 2 |
|  | Коновалово с. | Братская могила | 1 |
|  | Кумарейка д., | Заречная ул., 7; 11. | 2 |
|  | Метляево д., | Трудовая ул., Исашинская ул., | 5 |
|  | Тарасовск д., | Набережная ул. Школьная ул., Ясная Поляна ул., | 6 |
|  | Ташлыково д., | Гагарина ул., 8. Ленина ул., 41 (?).; 45. | 3 |
|  | Шарагай д., | Ангарская ул., 8; 19; 25; 27, Нагорная ул., 5 (?), Школьная ул. | 11 |

Приложение 3

Половозрастной состав населения по Балаганскому району на 01 января 2014 г

|  | Оба пола | Мужчины | Женщины | Удельный вес возрастных групп в общей численности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оба пола | мужчины | женщины |
| ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ | 8810 | 4139 | 4671 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе в возрасте, лет: |
| 0 | 173 | 77 | 96 | 2.0 | 1.9 | 2.1 |
| 1 | 190 | 84 | 106 | 2.2 | 2.0 | 2.3 |
| 2 | 192 | 100 | 92 | 2.2 | 2.4 | 2.0 |
| 3 | 157 | 79 | 78 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
| 4 | 152 | 82 | 70 | 1.7 | 2.0 | 1.5 |
| 0-4 | 864 | 422 | 442 | 9.8 | 10.2 | 9.5 |
| 5 | 159 | 79 | 80 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
| 6 | 138 | 75 | 63 | 1.6 | 1.8 | 1.3 |
| 7 | 137 | 72 | 65 | 1.6 | 1.7 | 1.4 |
| 8 | 120 | 61 | 59 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
| 9 | 110 | 55 | 55 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 5-9 | 664 | 342 | 322 | 7.5 | 8.3 | 6.9 |
| 10 | 147 | 75 | 72 | 1.7 | 1.8 | 1.5 |
| 11 | 85 | 43 | 42 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| 12 | 120 | 51 | 69 | 1.4 | 1.2 | 1.5 |
| 13 | 113 | 59 | 54 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
| 14 | 99 | 48 | 51 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| 10-14 | 564 | 276 | 288 | 6.4 | 6.7 | 6.2 |
| 15 | 84 | 42 | 42 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| 16 | 97 | 44 | 53 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 17 | 104 | 56 | 48 | 1.2 | 1.4 | 1.0 |
| 18 | 91 | 43 | 48 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 19 | 100 | 50 | 50 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| 15-19 | 476 | 235 | 241 | 5.4 | 5.7 | 5.2 |
| 20 | 111 | 54 | 57 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 21 | 109 | 54 | 55 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 22 | 125 | 72 | 53 | 1.4 | 1.7 | 1.1 |
| 23 | 102 | 58 | 44 | 1.2 | 1.4 | 0.9 |
| 24 | 123 | 59 | 64 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 20-24 | 570 | 297 | 273 | 6.5 | 7.2 | 5.8 |
| 25 | 145 | 61 | 84 | 1.6 | 1.5 | 1.8 |
| 26 | 129 | 68 | 61 | 1.5 | 1.6 | 1.3 |
| 27 | 137 | 59 | 78 | 1.6 | 1.4 | 1.7 |
| 28 | 129 | 67 | 62 | 1.5 | 1.6 | 1.3 |
| 29 | 141 | 67 | 74 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 25-29 | 681 | 322 | 359 | 7.7 | 7.8 | 7.7 |
| 30 | 134 | 81 | 53 | 1.5 | 2.0 | 1.1 |
| 31 | 137 | 77 | 60 | 1.6 | 1.9 | 1.3 |
| 32 | 138 | 75 | 63 | 1.6 | 1.8 | 1.3 |
| 33 | 128 | 64 | 64 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| 34 | 118 | 63 | 55 | 1.3 | 1.5 | 1.2 |
| 30-34 | 655 | 360 | 295 | 7.4 | 8.7 | 6.3 |
| 35 | 104 | 60 | 44 | 1.2 | 1.4 | 0.9 |
| 36 | 111 | 53 | 58 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 37 | 126 | 57 | 69 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| 38 | 141 | 61 | 80 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
| 39 | 133 | 70 | 63 | 1.5 | 1.7 | 1.3 |
| 35-39 | 615 | 301 | 314 | 7.0 | 7.3 | 6.7 |
| 40 | 121 | 54 | 67 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
| 41 | 112 | 63 | 49 | 1.3 | 1.5 | 1.0 |
| 42 | 90 | 44 | 46 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| 43 | 114 | 51 | 63 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
| 44 | 91 | 41 | 50 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| 40-44 | 528 | 253 | 275 | 6.0 | 6.1 | 5.9 |
| 45 | 82 | 55 | 27 | 0.9 | 1.3 | 0.6 |
| 46 | 89 | 46 | 43 | 1.0 | 1.1 | 0.9 |
| 47 | 96 | 46 | 50 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 48 | 103 | 44 | 59 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
| 49 | 133 | 62 | 71 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 45-49 | 503 | 253 | 250 | 5.7 | 6.1 | 5.4 |
| 50 | 144 | 73 | 71 | 1.6 | 1.8 | 1.5 |
| 51 | 138 | 69 | 69 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
| 52 | 158 | 66 | 92 | 1.8 | 1.6 | 2.0 |
| 53 | 142 | 61 | 81 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
| 54 | 120 | 63 | 57 | 1.4 | 1.5 | 1.2 |
| 50-54 | 702 | 332 | 370 | 8.0 | 8.0 | 7.9 |
| 55 | 138 | 75 | 63 | 1.6 | 1.8 | 1.3 |
| 56 | 153 | 70 | 83 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| 57 | 130 | 56 | 74 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
| 58 | 122 | 55 | 67 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
| 59 | 131 | 56 | 75 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
| 55-59 | 674 | 312 | 362 | 7.7 | 7.5 | 7.7 |
| 60 | 115 | 61 | 54 | 1.3 | 1.5 | 1.2 |
| 61 | 101 | 45 | 56 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| 62 | 87 | 29 | 58 | 1.0 | 0.7 | 1.2 |
| 63 | 82 | 35 | 47 | 0.9 | 0.8 | 1.0 |
| 64 | 85 | 35 | 50 | 1.0 | 0.8 | 1.1 |
| 60-64 | 470 | 205 | 265 | 5.3 | 5.0 | 5.7 |
| 65 | 76 | 29 | 47 | 0.9 | 0.7 | 1.0 |
| 66 | 59 | 19 | 40 | 0.7 | 0.5 | 0.9 |
| 67 | 41 | 18 | 23 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 68 | 28 | 14 | 14 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 69 | 19 | 7 | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 65-69 | 223 | 87 | 136 | 2.5 | 2.1 | 2.9 |
| 70 лет и старше | 621 | 142 | 479 | 7.0 | 3.4 | 10.3 |

Приложение 4