р.п. Балаганск

Балаганский район

Иркутской области

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВы ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ Балаганского муниципального образования

ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Балаганского муниципального образования

Балаганск 2015 год

Список исполнителей

| Главный специалист по административной работе администрации Балаганского муниципального образования | Н.А. Кибукевич |
| --- | --- |
| Ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству администрации Балаганского муниципального образования | А.А. Чупин |
| Ведущий специалист по муниципальному имуществу администрации Балаганского муниципального образования | С.С. Петренко |

МЕСТНЫЕ  НОРМАТИВЫ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ И СТАНДАРТАМИ

Содержание

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	1

ВВЕДЕНИЕ	3

1.  Общая информация о Балаганском муниципальном образовании	4

1.1  Природно-климатические условия	4

1.2  Административно-территориальное устройство Балаганского муниципального образования	5

1.3  Социально-демографический состав и плотность населения	5

1.4  Экономическая база Балаганского муниципального образования	5

2.  Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	8

2.1  Обоснование  видов  объектов  местного  значения муниципального Балаганского муниципального образования, для которых определяются расчетные показатели	8

2.2  Учет социально-демографического состава и плотности населения	Ошибка! Закладка не определена.9

2.3. Сведения  о  планах  и  программах  комплексного  социально-экономического развития муниципального образования	9

2.4  Предложения органов  местного  самоуправления  и заинтересованных лиц	9

2.5 Расчет показателей содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	9

2.5.1  Объекты здравоохранения	10

2.5.2  Объекты физической культуры и спорта	12

2.5.3  Объекты культуры и искусства.	14

2.5.4  Объекты образования	15

2.5.5  Объекты автомобильного транспорта.	16

2.5.6  Объекты  воздушного транспорта	17

2.5.7  Объекты водного транспорта.	17

2.5.8 Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.	19

2.5.9  Объекты электроснабжения	19

2.5.10  Объекты газоснабжения	21

2.5.11 Объекты  культурного  наследия  местного (муниципального) значения	22

2.5.12 Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	22

2.5.13  Зоны размещения скотомогильников	23

2.5.14 Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	23

Приложение 1(термины и определения, нормативно-правовая база) 	24

Приложение 2(объекты  культурного  наследия  местного (муниципального) значения) 	30

Введение

Работа  по  подготовке  местных  нормативов  градостроительного  проектирования Балаганского муниципального образования.

Основаниями для разработки Проекта являются:

Постановление Администрации Балаганского муниципального образования от 24.02.2014 г. № 42 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Балаганского муниципального образования»;

Распоряжение Администрации Балаганского муниципального образования  № 176 от 28 ноября 2014 г.  «О  разработке местных нормативов градостроительного проектирования»;

Ст.8, гл. 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Ст.8, гл. 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом:

1. Социально-демографического состава  и  плотности  населения  на территории Балаганского муниципального образования;

2. планов  и  программ комплексного социально-экономического развития Балаганского муниципального образования;

Согласно части 4 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации расчетные показатели  минимально допустимого  уровня обеспеченности объектами  местного значения Балаганского муниципального образования населения муниципальных образований и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной  доступности  таких  объектов  для населения Балаганского муниципального образования могут быть утверждены в  отношении одного или нескольких видов объектов местного значения.

Содержание  нормативов  градостроительного  проектирования соответствует части  5 статьи 29.2 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, и включает в себя:

1)	Основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности  объектами  местного  значения населения Балаганского муниципального образования, относящимися  к  областям,  указанным  в  пункте  1  части  3  статьи  19 Градостроительного    кодекса  Российской  Федерации,  населения Балаганского муниципального образования	 и  расчетные  показатели максимально  допустимого  уровня  территориальной  доступности  таких объектов для населения Балаганского муниципального образования;

2)	материалы  по  обоснованию  нормативов градостроительного проектирования (материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Балаганского муниципального образования);

3)	правила  и  область  применения  расчетных  показателей, содержащихся  в  основной  части  нормативов  градостроительного проектирования Балаганского муниципального образования.

Настоящие нормативы градостроительного проектирования содержат расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, которые не превышают максимальные расчетные показатели и не ниже минимальных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в нормативах градостроительного проектирования Иркутской области.

Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Балаганского муниципального образования Иркутской области, независимо от их организационно-правовой формы.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002  № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

- проекте учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования Балаганского муниципального образования:

Генеральный план Балаганского муниципального образования Балаганского района Иркутской области, утвержденный решением Думы Балаганского муниципального образования третьего созыва от 05 июля 2013 г. № 5/1-ГД;

Правила землепользования и застройки Балаганского муниципального образования

Балаганского района Иркутской области, утвержденные решением Думы Балаганского муниципального образования третьего созыва от 05 июля 2013 г. № 5/2-ГД.

Глава 1. Общие сведения

  - Общая  информация  о  Балаганском  муниципальном образовании.  Географическое положение. Административно-территориальное устройство. Положение в системе расселения. Природно-климатические условия

Балаганское муниципальное образование со статусом муниципального образования входит в состав Балаганского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 02.12.2004 г. № 64-оз «О статусе и границах муниципальных образований Балаганского района Иркутской области».

Административным центром и единственным населенным пунктом муниципального образования является рабочий поселок Балаганск со статусом городского населенного пункта. По данным статистики, по состоянию на 01.01.2014 г. общая численность населения муниципального образования составляет 3,9 тыс. чел.

Балаганское муниципальное образование граничит с севера – с Биритским муниципальным образованием Балаганского муниципального района; с северо-запада, запада и юго-запада– с Нукутским муниципальный районом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа; с юга, юго-востока и востока – с Коноваловским муниципальным образованием Балаганского муниципального района; с северо-востока - с Усть-Удинским муниципальным районом, граница с которым проходит по акватории Братского водохранилища.

До революции территория Балаганского муниципального образования входила в состав Балаганского округа (уезда) Иркутской губернии. В 1925 г. территория вошла в состав Балаганского района (центр – с. Балаганское) Иркутского округа Иркутской губернии  Сибирского края (с 1926 г.), а позднее – в состав Восточно-Сибирского края (с 1930 г.). В 1937 г., с образование Иркутской области, территория поселения вошла в состав Балаганского района с административным центром в с. Балаганск. В 1963 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР, в результате затопления Братского водохранилища, Балаганский район был упразднен и его территория, в том числе и территория Коноваловского сельского поселения, вошла в состав Усть-Удинского и Заларинского административных районов. Позднее, в 1965 г., территория района полностью отошла в состав Усть-Удинского района (центр – п. Усть-Уда).  В 1989 г. Балаганское городское поселение вошло в состав вновь образованного Балаганского района (центр – р.п. Балаганск). Территория муниципального образования неоднократно корректировалась. В окончательном виде границы Балаганского муниципального образования были определены Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Балаганского района Иркутской области» № 64-оз от 02.12. 2004 г.

Балаганское муниципальное образование расположено в  юго-восточной части территории Балаганского района, является центром Балаганской районной системы расселения и административно подчиняется непосредственно областному центру – г. Иркутску.

Климат территории резко континентальный. Средняя температура января минус 24°С, июля плюс 18°С. Максимальная температура плюс 37°С, минимальная минус 51°С. Среднегодовое количество осадков – 350-380 мм. Самый мокрый месяц август. Преобладающие ветра северо-западного направления. Коэффициент увлажнения -1. В зимнее время довольно ощутима температурная инверсия, которая составляет около 5°С. Территория поселения находится в зоне рискованного земледелия (недостаток влаги, заморозки). Весна поздняя, холодная, ветреная. Осень – теплая, долгая. Коэффициенты увлажнения территории составляют в среднем за лето 0,60-0,64, свидетельствуя о недостаточности влагозапасов. Устойчивый снежный покров отмечается с конца октября, первых чисел ноября и сходит в конце апреля. Высота снежного покрова изменяется от 10-20 см в лесостепи, до 40-60 см в таежных районах поселения. Многолетняя мерзлота имеет незначительное развитие и встречается в виде редких островов, распадков и на заболоченных участках.

Серьезные затруднения для земледелия вызывают недостаточное увлажнение, особенно в начале вегетационного периода и значительная неравномерность выпадения атмосферных осадков в отдельные годы. В мае-июне, даже средний по влажности год, осадков крайне мало для нормального развития растений.

Поверхностные воды Балаганского муниципального образования представлены - Братским водохранилищем. На территории поселения Братское водохранилище имеет русловой характер.

Уровенный режим водохранилища зависит как от водности года, так и от режимов работы Братской и Иркутской ГЭС. Ежегодно наполнение водохранилища начинается в конце мая и заканчивается к октябрю, когда достигается наивысшая годовая отметка уровня, затем происходит падение уровня воды, и в апреле-мае его отметка достигает самого низкого значения.

Территория Балаганского муниципального образования относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности А(10 %), В(5 %), С(1 %) в баллах: - Балаганск – А(10 %) - 7, В(5 %) - 7, С(1 %) - 8 баллов.

  - Экономическая база развития и формирование населения

Основными документами, определяющими перспективы социально-экономического развития Балаганского муниципального образования являются: «Программа комплексного социально-экономического развития Балаганского муниципального образования на 2011-2015 гг.», «Приоритеты социально-экономического развития Балаганского муниципального образования до 2020 г.», «Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Балаганский район на период 2011-2015 гг.» и «Схема территориального планирования муниципального образования Балаганский район до 2025 г.».

Главной целью «Программы комплексного социально-экономического развития Балаганского муниципального образования на 2011-2015 гг.», утвержденной решением Думы Балаганского муниципального образования от 01.07.2011 г. № 16-гд, является создание условий для повышения экономического потенциала и качества жизни Балаганского муниципального образования.

Основная задача – увеличение объемов производства продукции, производимой на территории района. Для решения задачи планируется:

- создание малых предприятий по глубокой переработке леса, пуск оцилиндровочного станка ИП «Филимонов Г.Г.» - 4 новых рабочих места;

- открытие на базе ПосПо кондитерского и колбасного цехов – 6 новых рабочих мест;

- организация на территории рыбзавода цеха по вялению и копчению рыбы, изготовление рыбных консервов – 11 новых рабочих мест;

- использование разнообразных природных ландшафтов и объектов историко-архитектурного наследия для развития туристических услуг (ООО «Рыбачий домик») – 7 новых рабочих мест;

- строительство на основе Балаганского месторождения суглинков кирпичного завода – 15 новых рабочих мест;

- создание крестьянских (фермерских) хозяйств.

Для улучшения качества обслуживания и обеспеченности населения объектами культурно-бытового обслуживания планируется:

- строительство ЦРБ по областной инвестиционной программе;

- строительство общедоступной бани;

- завершение строительства стадиона, строительство баскетбольных площадок, спортивных кортов, спортивного комплекса.

Главной целью «Приоритетов социально-экономического развития Балаганского муниципального образования до 2020 г.», утвержденных решением Думы Балаганского муниципального образования от 01.07.2011 № 81-а, является создание условий для укрепления и развития экономического потенциала территории, создание благоприятных условий жизнедеятельности населения на основе повышения качества и уровня жизни.

Развитие экономического потенциала предусматривает увеличение объемов производства продукции.

Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения предусматривает обеспечение всеобщей доступности качественного образования, медицинского, социального и бытового обслуживания:

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест;

- строительство общественной бани;

- создание спортивных сооружений, организация мест для массового отдыха жителей;

- организация на базе ПосПо пунктов по оказанию бытовых услуг населению – 9 дополнительных рабочих места.

Основной стратегической целью «Программы социально-экономического развития муниципального образования Балаганский район на период 2011-2015 гг.» является создание условий для повышения экономического потенциала и уровня жизни населения Балаганского района. В перспективе социально-экономическое развитие Балаганского муниципального образования предусматривает:

Развитие объектов культурно-бытового обслуживания предусматривает:

на I очередь:

- создание предприятий непосредственного бытового обслуживания населения на 4 рабочих места;

- строительство гостиницы на 30 мест;

- строительство бани на 100 мест;

- строительство детского сада на 140 мест;

- строительство здания районной больницы с поликлиникой на 250 посещений в смену и стационаром на 200 коек.

на расчетный срок:

- строительство объектов торговли;

- организация пункта приема химчистки и прачечной;

Строительство в поселении ведется в незначительном объеме, строительные организации отсутствуют.

На территории Балаганского муниципального образования действуют предприятие по ремонту и обслуживанию автодорог - Балаганский филиал ОАО «Дорожная служба Иркутской области»; ООО «Магистраль»;

Услуги связи предоставляются двумя предприятиями  - отделением связи Саянского почтамта УФПС Иркутской области – филиала ФГУП «Почта России» и подразделением ОАО «Сибирьтелеком».

Наука и специальное образование представлены Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области (Балаганский аграрный технологический техникум), автошколой «Ангара» и Ангарской биологической станцией НИИ биологии при Иркутском Государственном университете.

Туристические услуги в р.п. Балаганск предоставляет ООО «Рыбачий домик». Также перспективным местом для развития отдыха и туризма можно считать наиболее посещаемое место отдыха населения – «Петрованиха».

С середины 90-х гг., несмотря на характерные в этот период для всей территории страны демографической убыли населения, численность жителей р.п. Балаганск, в условиях миграционного притока, увеличилась и согласно переписи 2002 г. составила 4,3 тыс. чел.

В настоящее время численность населения муниципального образования имеет небольшую тенденцию к уменьшению. Согласно статистическим данным, по состоянию на 1.01.2014 г. численность населения муниципального образования составляет 3,99 тыс. чел. или 44,7% общей численности населения района.

В условиях сохранения естественной убыли  и небольшого миграционного притока населения численность жителей р.п. Балаганск несколько уменьшится, и на I очередь генерального плана (2022 г.) составит 3,7тыс. чел., а на расчетный срок (2033 г.) – 3,2 тыс. чел.

Динамика численности населения Балаганского муниципального образования

Таблица 1

| год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года* | 4,109 | 4,112 | 4,110 | 4,077 | 3,996 |
| Родилось чел. | 81 | 80 | 97 | 80 | 67 |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 19,7 | 19,4 | 23,6 | 19,6 | 16,7 |
| Умерло чел. | 52 | 66 | 50 | 68 | 66 |
| Смертность (на 1000 жит.) | 12,6 | 16,1 | 12,2 | 16,6 | 16,5 |
| Естественный прирост (убыль) чел. | 29 | 14 | 47 | 12 | 1 |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 жит. | 7 | 3,4 | 11,4 | 2,9 | 0,2 |

Примечание: численность населения по состоянию на 01.01 каждого года

2.Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Балаганского муниципального образования

  - Обоснование  видов  объектов  местного  значения Балаганского муниципального образования, для которых определяются расчетные показатели

Обоснование  видов  объектов  местного  значения Балаганского муниципального образования выполняется  в  целях  определения  объектов  местного  значения  поселения  для которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующую систематизацию нормативов градостроительного проектирования  по  видам  объектов  местного  значения Балаганского муниципального образования.

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,  под объектами  местного  значения понимаются объекты капитального  строительства,  иные  объекты, территории, которые необходимы для  осуществления  органами  местного  самоуправления полномочий  по  вопросам местного значения и  в пределах переданных государственных  полномочий в соответствии с федеральными законами, законом  субъекта  Российской  Федерации, уставами  муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения. В настоящих нормативах принято, что к объектам местного значения  Балаганского муниципального образования, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие Балаганского муниципального образования, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое  развитие  Балаганского муниципального образования в целом.

Виды  объектов местного  значения Балаганского муниципального образования, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 3 статьи  19  Градостроительного   кодекса  Российской  Федерации) и расчетные  показатели  максимально допустимого уровня  территориальной доступности таких объектов для населения,  определяется  на  основании  полномочий  органов  местного  самоуправления, которые в  соответствии  с Федеральным  законом  от  6  октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности Балаганского муниципального образования, в том числе в части создания и  учёта  объектов  местного  значения  в  различных  областях  (видах деятельности).  Объекты  местного  значения  Балаганского муниципального образования,  указанные в  п. 2 ст. 3.1 Закона Иркутской области от 23.07.2008 г. № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области».

К данным объектам относятся:

а) объекты электро - газоснабжения поселений Балаганского муниципального образования;

б) объекты здравоохранения;

в) объекты физической культуры и массового спорта, в том числе:

-спортивные комплексы;

-плавательные бассейны;

-стадионы;

г) объекты образования, в том числе объекты капитального строительства муниципальных образовательных организаций;

д) объекты культуры, в том числе:

-муниципальные архивы;

-муниципальные библиотеки;

-муниципальные музеи;

е) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах Балаганского муниципального образования;

ж) объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

з) объекты культурного наследия местного (муниципального) значения;

и) особо охраняемые природные территории местного значения;

к) объекты, включая земельные участки, предназначенные для содержания на территории Балаганского муниципального образования мест захоронения и организации ритуальных услуг;

л) иные объекты.

2.2 Учет социально-демографического состава и плотности населения

на территории муниципального образования

Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования  осуществлялась  с  учетом  социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования.

2.4 Предложения органов  местного  самоуправления  и заинтересованных лиц

Согласно пункту 3 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования  осуществляется  с  учетом  предложений  органов  местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При  подготовке нормативов градостроительного  проектирования Балаганского муниципального образования в администрацию Балаганского муниципального образования,   предложений от  заинтересованных лиц не поступало.

2.5 Расчет показателей содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

При расчете показателей и предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности учитывались следующие коэффициенты.

- Коэффициент развития, учитывающий демографический прогноз (Кр)

Коэффициент развития учитывает демографический прогноз численности населения до 2034 г. (Кр=0.83) (см.табл. 11).

- Коэффициент, учитывающий природно-климатические особенности (Ккп=0,9).

Коэффициент  основан  на  дифференциации  муниципальных  образований  по географическим и природно-климатическим признакам.

- Коэффициент техногенной нагрузки (Ктн=1.1)

Коэффициент  учитывает  существующее  и  планируемое  развитие  на  территории производственных  объектов,  транспортную  нагрузку  и  темпы  жилищного  строительства, которые определяют антропогенную и техногенную нагрузку на территорию, экологическое состояние  среды.  Данный  коэффициент  определяет  экологические  риски  для  здоровья населения.

- Коэффициент для объектов образования (К=1)

Коэффициент  отражает  насколько  утвержденными  документами  предусмотрено

## развитие научно-технического, образовательного, инновационного потенциала в районе. Вводятся  иные  повышающие  и  понижающие  коэффициенты  для  различных объектов обслуживания населения.

2.5.1 Объекты здравоохранения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами здравоохранения местного значения населения Балаганского муниципального образования

Базовые показатели обеспеченности объектами здравоохранения населения Балаганского муниципального образования

Таблица 12

| Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно- поликлинические учреждения | Посещений в смену на 1 тыс. чел. | 18,15 | Социальные нормативы и нормы, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от03.07.1996 г. № 1063-р |
| Больничные учреждения | Коек на 1 тыс. чел | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |  |
| Диспансеры | Посещений в смену, коек на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |  |
| Станции скорой медицинской помощи | Автомобиль на 10 тыс. чел. | 1 на 5 тыс. чел в сельских населенных пунктах |  |
| Аптеки | Объект | 1 на 6,2 тыс. чел. - в сельских насел. пунктах |  |

П - расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности  объектами  здравоохранения  местного  значения  для  населения муниципальных образований Балаганского муниципального образования.

Пб – базовые показатели обеспеченности объектами здравоохранения

Ктн– коэффициент техногенной нагрузки, равен 1,1 для Саянско-Тайшетской  территориальной зоны.

Д-  расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Балаганского муниципального образования.

Дб – базовые показатели территориальной доступности объектов здравоохранения.

Кпк – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.

Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности объектами здравоохранения местного значения (П) определены  на  основе  базовых  показателей  и  соответствующих  значений  коэффициента техногенной нагрузки (Ктн).

Таблица 13

|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения (посещений в смену) | Больничные учреждения (коек на 1 тыс. чел.) | Диспансеры (посещений в смену, коек на 1тыс.чел.) | Станции скорой медицинской помощи (автомобиль на 10 тыс. чел.) | Аптеки (объект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | П=Пб* Ктн | - | - | П=Пб | П=Пб |
| р.п. Балаганск | 18,15*1,1=20 | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения | 1 на 5 тыс. чел. | 1 на 6,2 тыс. чел |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Балаганского муниципального образования

Таблица 14

|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Больничные учреждения | Диспансеры | Станции скорой медицинской помощи * | Аптеки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | Д=Дб*Кпк | Д=Дб | Д=Дб | Д=Дб | Д=Дб*Кпк |
| р.п. Балаганск | 900 м; | 1-часовая транспортная доступность, в | 2,5 часовая транспортная доступность | 15-минутная доступность на специальном автомобиле * | малоэтажной застройке 800* 0,9=720 м. |

Примечание: Выдвижные пункты медицинской помощи следует размещать в сельских населенных пунктах в пределах 30-минутной доступности на специальном автомобиле.

2.5.2  Объекты физической культуры и спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и  массового спорта местного значения населения Балаганского муниципального образования

Базовые показатели для определения обеспеченности объектами физической культуры массового спорта местного значения для населения Балаганского муниципального образования

Таблица 15

| Наименование | Единица измерения | Базовый показатель (Пб) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды на 1 тыс. чел | 20-25 |  |
| Стадионы | объект | 1 |  |
| Плоскостные сооружения | м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел. | 195 | Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 №1767-р) |

Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения (П) определены  на  основе  базовых  показателей  и  соответствующих  значений  коэффициента развития (Кр ).

Таблица 16

|  | Спортивные комплексы (м2 площади пола на 1 тыс. чел.) | Плавательные бассейны (м2 зеркала воды на 1 тыс. чел.) | Стадионы (объект) | Плоскостные сооружения (м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | П=Пб*Кр | П=Пб*Кр | П=Пб | П=Пб*Кр |
| р.п. Балаганск | П=70*0,83=58 | П=22,5*0,83=19 | 1 на | П=195*0,83=162 |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной

доступности объектов физической культуры и  массового спорта местного значения для населения Балаганского муниципального образования

Базовым  показателем  для  определения  расчетных  показателей  максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и спорта (Дб) является норматив, указанный в СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (пункт 10.3, 10.4): в жилых Балаганского муниципального образованиях р.п. Балаганск  –  1500  м,  объекты  городского  и  районного  значения  -  в  пределах транспортной доступности 30 мин.

Расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения  рассчитаны  на  основе  базовых  показателей  и  соответствующих  значений коэффициента,  учитывающего  природно-климатические  условия,  (Кпк) для объектов повседневного пользования.

Таблица 17

|  | Спортивные комплексы | Плавательные бассейны | Стадионы | Плоскостные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | Д=Дб | Д=Дб | Д=Дб | Д=Дб *Кпк |
| р.п. Балаганск | 30-минутная транспортная доступность | 2-часовая транспортная доступность | 30-минутная транспортная доступность | Д=1500*0,9=1350 м |

2.5.3 Объекты культуры и искусства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга, художественного творчества и культуры местного значения населения Балаганского муниципального образования

П  –  расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности  объектами  культуры,  досуга,  художественного  творчества  и  культуры местного значения.

Пб - базовые показатели для определения обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества.

Кр –коэффициент развития Балаганского муниципального образования

Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества местного значения.

Таблица 18

|  | Муниципальные библиотеки (объект) | Муниципальные музеи (объект) | Муниципальные Архивы (объект) | Учреждения культурно-досугового типа (зрительные места на 1 тыс. чел.)*** | Объекты, связанные с обеспечением организации мероприятий по работе с детьми и молодежью (кв.м. на 1 тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | П=Пб | П=Пб | П=Пб | П=Пб *Кр | П=Пб *Кр |
| р.п. Балаганск | Для городских населенных пунктов: 1 на 10 тыс. жителей, 1 на 5,5 тыс. детей, 1 на 17 тыс. жителей 15-24 лет. | 1 на 5-10 тыс. человек | 1 | П=80*0,83=66 | П=25*0,83=21 |

Примечания:

* - для населенного пункта до 500 человек – библиотечный пункт (отдел нестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека; более 500 чел.- филиал поселенческой библиотеки или общедоступная поселенческая библиотека.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга, художественного творчества и культуры местного значения для населения Балаганского муниципального образования

Д - расчетные показатели максимально  допустимого  уровня территориальной  доступности  объектов  культуры,  досуга  и  художественного  творчества местного значения.

Д б – базовые показатели для определения территориальной доступности.

Кпк – коэффициент, учитывающий природно-климатические особенности.

Таблица 19

|  | Муниципальные библиотеки | Муниципальные музеи | Муниципальные архивы | Учреждения культурно-досугового типа | Объекты, связанные с обеспечением организации мероприятий по работе с детьми и молодежью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | Д=Дб *Кпк | Д=Дб | Д=Дб | Д=Дб *Кпк | Д=Дб |
| р.п. Балаганск | 720 м. | 1,5 часовая транспортная доступность | 1,5 часовая транспортная доступность | Д=800*0,9= 720 м. | 30 мин. транспортная доступность |

2.5.4 Объекты образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения населения Балаганского муниципального образования

Существующий средний  норматив обеспечения объектами дошкольного образования по Балаганскому району равен 22,3 мест на 1 тыс. чел общего типа.

В связи с сокращением численности населения, начиная  с  2009  года,  доля  женщин,   находящихся  в  возрасте, наиболее  благоприятном  для  рождения  ребенка  сократилась на 40%, следует на перспективу ввести понижающий  коэффициент  изменения  возрастной  структуры  (снижения  рождаемости), равный 0,8.

Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами начального, основного и среднего общего образования определяются в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения, исходя из обеспечения:

1) начальным общим (1-4 классы) и основным общим (5-9 классы) образованием 100% детей;

2) средним (полным) общим образованием (10-11 классы) 75% детей при обучении в одну смену (допустимо обучение 10% учащихся во вторую смену).

Базовый показатель обеспеченности объектами  дошкольного образования Пб равен 69,2 мест на 1000 чел.

Понижающий коэффициент изменения возрастной структуры (Квс -0,8)

Коэффициент развития Кр=0,83 (Для Балаганского муниципального образования)

Кнп – коэффициент населенного пункта: 0,95 - для городского населенного пункта (95% детей обеспечиваются детскими садами), 0,85 –для сельских населенных пунктов (85% детей обеспечиваются детскими садами).

Базовый показатель обеспеченности объектами общеобразовательных школ Пб равен 110,3 мест на 1000 чел.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения

Таблица 20

|  | Городской и сельские населенные пункты |
| --- | --- |
|  | Дошкольные образовательные учреждения (мест на 1 тыс.чел.) | Общеобразовательные учреждения (мест на 1 тыс. чел.) | Учреждения дополнительного образования (мест на 1 тыс. чел.) |
| Формула расчета | П=Пб* Квс*Кр*Ккнп | П=Пб *Кр | П=Пб* Квс*Кр*0,1 |  | П=Пб *Кр |
| р.п. Балаганск | П=69,2*0,8*0,83*0,95= 44 | П=110,3*0,83=92 | П=110,3*0,8* 0,83*0,1=7 |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения Балаганского муниципального образования

Д- расчетный показатель максимально-допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения.

Дб –базовые показатели для определения территориальной доступности объектов образования.

Кпк – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.

Таблица 21

|  | Городской и сельские населенные пункты |
| --- | --- |
|  | Дошкольные образовательные организации | Общеобразовательные организации | Организации дополнительного образования |
| Формула расчета | Д=Дб* Кпк | Д=Дб* Кпк | Д=Дб |
| р.п. Балаганск | при малоэтажной застройке Д=500*0,9=450 м; | Д=750*0,9 =675 м (для начальных классов, Д=500*0,9=450 м) | не более 30 мин. |

Примечание: радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения.

2.5.5 Объекты автомобильного транспорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности  для населения Балаганского муниципального образования

Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.

Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.

Формула расчета:

П-плотность сети автомобильных дорог;

Sтер – площадь территории Балаганского муниципального образования;

Lм.зн.– протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог  общего пользования в муниципальном образовании Балаганского муниципального образования

Таблица 22

|  | Протяженность, км | Площадь, км2 | Плотность, км/км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | Lм.зн | Sтер | П= Lм.зн/ Sтер |
| р.п. Балаганск | 64,258 | 289,16 | П= 64,258/289,16=0,22 |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами технического осмотра автомобилей местного значения и их территориальной доступности  для населения Балаганского муниципального образования

Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности  пунктами  технического  осмотра  автомобилей  установлены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1108 «Об утверждении методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований».

2.5.6 Объекты  воздушного транспорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности вертолетными площадками и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения Балаганского муниципального образования.

Расчетный  показатель  минимально  допустимого  уровня обеспеченности  вертолетными  площадкам  составляет  – один объект на поселение: в р.п. Балаганск

Аэродромы, аэропорты гражданской авиации и объекты единой  системы организации воздушного движения размещают в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 марта 2010 г. №138 (ред. от 19.07.2012, с изм. от 23.01.2014) «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства».

Вертолетные площадки следует размещать не ближе 2 км от селитебной территории населенных пунктов в направлении взлета (посадки), необходимо предусматривать разрыв между боковой границей посадочной площадки и границей селитебной территории  не менее 300 м.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности вертолетных площадок не нормируется.

2.5.7 Объекты водного транспорта

Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами водного транспорта и их территориальной доступности не нормируется.

Объекты водного транспорта необходимо размещать в соответствии с Руководством по проектированию речных портов и СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских поселений»).

2.5.8 Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера населения Балаганского муниципального образования

Таблица 23

| №п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитные сооружения | Вместимость (чел.) | 150 | СНиП II-11-77* |
| 2 | Противорадиационные укрытия | Вместимость (чел.) | 5 | СНиП II-11-77* |
| 3 | Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта | Количество(ед.) | 1 (на каждый въезд и выезд населенного пункта) | 1 (на каждый въезд и выезд населенного пункта) |
| 4 | Пункты временного размещения | Количество(ед.) | 1 | 1 |
| 5 | Сборные эвакуационные пункты | Количество(ед.) | 1 | 1 |
| 6 | Сирены | Радиус действия (м) | 500 |  |
| 7 | Объекты противопожарного водоснабжения | Радиус доступности (м) | 250 | СП 8.13130.2009 |
| 8 | Ледовые переправы | Количество(ед.) | Не регламентируется | ОДН 218.010-98 |
| 9 | Спасательные подразделения на водных объектах | Количество(ед.) | 1на каждый санкционированный водный объект, предназначенный для отдыха и иного пользования населением |  |
| 10 | Объекты органов внутренних дел | Количество(ед.) | 1 | НПБ 12-95 |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера для населения Балаганского муниципального образования

Таблица 24

| №п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитные сооружения | Доступность (мин.) | 30 | СНиП II-11-77* |
| 2 | Противорадиационные укрытия | Доступность (мин.) | 30 | СНиП II-11-77* |
| 3 | Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта | Количество(ед.) | На всех въездах и выездах населенного пункта |  |
| 4 | Пункты временного размещения | Доступность (мин.) | 30 |  |
| 5 | Сборные эвакуационные пункты | Радиус действия (м) | 500 |  |
| 6 | Сирены | Радиус действия (м) | 500 |  |
| 7 | Объекты противопожарного водоснабжения | Радиус действия (м) | 250 | СП 8.13130.2009 |
| 8 | Ледовые переправы | Количество(ед.) | Не регламентируется | ОДН 218.010-98 |
| 9 | Спасательные подразделения на водных объектах | Количество(ед.) | Не регламентируется |  |
| 10 | Объекты органов внутренних дел | Количество(ед.) | 1 | НПБ 12-95 |

2.5.9 Объекты электроснабжения

Общие положения разработаны на основании:

1. РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских

электрических сетей.

2. СП  42-13330-2011  Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и

сельских поселений.

3. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных

зданий.

4. Положение  ОАО  «РОССЕТИ»  о  единой  технической  политике  в  электросетевом комплексе, утв. Советом директоров ОАО «Россети» (протокол от 23.10. 2013 №138), введено в действие Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 27.12.2013 № 208).

5. НТП  ЭПП-94  «Проектирование  электроснабжения  промышленных  предприятий. Нормы технологического проектирования».

6. РД 34.03.601 (СО 153-34.03.601) Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия  электрического  поля,  создаваемого  воздушными  линиями  электропередачи переменного тока промышленной частоты.

7. ПУЭ 6-е и 7-е изд. (Правила устройства электроустановок).

8. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  24.02.2009г.  №160  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

9. Постановление Правительства Иркутской области от 23.07.2014 N 360-ПП «Об утверждении  Требований  к  предотвращению  гибели  объектов  животного  мира,  за исключением  объектов  животного  мира,  находящихся  на  особо  охраняемых  природных территориях  федерального  значения,  при  осуществлении производственных  процессов,  а также  при  эксплуатации  транспортных  магистралей,  трубопроводов,  линий  связи  и электропередачи на территории Иркутской области».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения Балаганского муниципального образования

Таблица 25

| Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень |
| --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина |
| Электроснабжение |  |  |
| Укрупненные показатели электропотребления: |  |  |
| Электроэнергия, электропотребление** Городское поселение (без кондиционеров):, не оборудованное стационарными электроплитами: Сельские поселения (без кондиционеров): - не оборудованные стационарными плитами | кВт ч/год на 1 чел. | 1700*0,8=1360 950 |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки** Городское поселение (без кондиционеров):, не оборудованное стационарными электроплитами: Сельские поселения (без кондиционеров): - не оборудованные стационарными плитами | кВт ч/год | 5200*0,8=4160 4100 |
| Электрические нагрузки, расход электроэнергии*** |  | Согласно РД 34.20.185-94 |

Примечания:

1. Укрупненные  показатели  электропотребления  рассчитаны  для  малых  городов численностью до 50 тыс. человек.

2. Приведенные  укрупненные  показатели  предусматривают  электропотребление  жилыми  и общественными  зданиями,  предприятиями  коммунально-бытового  обслуживания,  наружным освещением,    системами  водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

3. (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами,  следует  использовать норму минимальной  обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

4. (**) Нормы  электропотребления и использования максимума  электрической  нагрузки следует использовать  в  целях  градостроительного  проектирования  в  качестве  укрупнённых  показателей электропотребления

5.  (***)  Расчёт  электрических  нагрузок  для  разных  типов  застройки  следует  производить  в соответствии с нормами РД 34.20.185-94

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения для населения Балаганского муниципального образования

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

2.5.10 Объекты газоснабжения

Решения по проектированию и перспективному развитию сетей газораспределения и газопотребления следует осуществлять на основании следующих документов:

- СП  42.13330.2011  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских поселений»);

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция);

- СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы";

- СН 452-73 "Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов";

- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП 89.13330.2012 "Котельные установки";

- СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";

-СП  62.13330.2011  "Свод  правил.  Газораспределительные  системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002";

-СП 42-101-2003  "Общие  положения  по  проектированию  и  строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";

-МДК 4-05.2004 " Методика определения потребности в топливе, электроэнергии и воде  при  производстве  и  передаче  тепловой  энергии  и  теплоносителей  в  системе коммунального теплоснабжения".

Расчетные показатели минимально допустимого

уровня обеспеченности объектами газоснабжения населения Балаганского муниципального образования

Таблица 26

| Наименование норматива, (потребители ресурса) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3/год на 1 чел. | 300 | Согласно СП 124.13330.2012 СП 42-101-2003 |
| Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельской местности) | м3/год на 1 чел. | 180 (220) |  |
| Тепловая нагрузка, расход газа | Гкал, м3/ чел. | - |  |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения населения Балаганского муниципального образования

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения муниципальных образований Балаганского муниципального образования не нормируются.

2.5.11 Объекты  культурного  наследия  местного (муниципального) значения

Виды  и категории историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  определяются  в соответствии с требованиями статей 3 и 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия или объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2008  №  315  «Об  утверждении  Положения  о  зонах  охраны  объектов  культурного наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»  и Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры Иркутской области».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде  на  сопряженной  с  ним  территории  устанавливаются  зоны  охраны  объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в соответствии с Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры Иркутской области», на основании  предварительно  разработанных  проектов  зон  охраны  объекта  культурного наследия.

На сегодняшний день на территории Балаганского муниципального образования известно 196 памятников археологии. В Список выявленных объектов культурного наследия включено 42 дома и усадебных комплекса (приложение 2).

Из существующих сегодня 13 населенных пунктов Балаганского муниципального образования: 5 - старые поселения, 7 – перенесены на новые места с сохранением названия и частично старой застройки, один новый населенный пункт (п. Приморский) возник, вероятно, в 1960-е гг. в связи с новой лесозаготовительной специализацией Балаганского муниципального образования.

Особо охраняемые природные территории местного значения

Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». В отношении особо охраняемых природных  территорий  регионального  и  местного  значения  действует  Закон  Иркутской области «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области», принятый постановлением  Законодательного  собрания  Иркутской  области  от  28  мая  2008  года №43/13а-3С (в ред. Закона Иркутской области от 30.06.2009 №39/5-оз).

На сегодняшний день на территории Балаганского муниципального образования особо охраняемых природных территорий местного значения нет.

2.5.12 Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Размещение полигонов твердых бытовых отходов

Нормативные требования к размещению полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об  отходах  производства  и  потребления»,  СанПиН  2.1.7.1322-03  «Почва.  Очистка населенных  мест,  отходы  производства  и  потребления,  санитарная  охрана  почвы. Гигиенические  требования  к  размещению  и  обезвреживанию  отходов  производства  и потребления»,  СП  2.1.7.1038-01  «Гигиенические  требования  к  устройству  и  содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации  полигонов  для  твердых  бытовых  отходов»,  утвержденной  Минстроем России от 02.11.1996.

Нормативные требования к объектам размещения отходов производства установлены в соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.1.7.1322-03«Почва.  Очистка  населенных  мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению  и  обезвреживанию  отходов  производства  и  потребления»,  СНиП  2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов».

2.5.13 Зоны размещения скотомогильников

Нормативные  требования  к  размещению  скотомогильников  установлены  в соответствии  с  требованиями  Ветеринарно-санитарных  правил  сбора,  утилизации  и уничтожения  биологических  отходов»,  утвержденных  Главным  государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469. Ориентировочный  размер  санитарно-защитной  зоны  установлен  в  соответствии  с требованиями  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2.5.14 Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

Общие  положения  по  обеспеченности  доступности  объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения приведены в соответствии  с  требованиями  ВСН  62-91*  «Проектирование  среды  жизнедеятельности  с учетом  потребностей  инвалидов  и  маломобильных  групп  населения»,  СНиП  2.07.01-89*, СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.08.02-89*, СП 59.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»  при соблюдении РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам».

Приложение 1

Термины и определения

- настоящих нормативах термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность	 - деятельность по развитию территорий, в том числе

городов  и  иных  поселений,  осуществляемая  в  виде  территориального  планирования, градостроительного  зонирования,  планировки  территории,  архитектурно-строительного проектирования,  строительства,  капитального  ремонта,  реконструкции  объектов капитального строительства;

территориальное планирование	 - планирование развития территорий, в том числе для

установления  функциональных  зон,  определения  планируемого  размещения  объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная  документация	 -  обобщенное  наименование  документов

территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной  проработки  принятых  проектных  решений  и  с  проработкой  архитектурно- планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание  на  проектирование	 (градостроительное  задание)  -  документ,  содержащий

требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование	 - зонирование территорий муниципальных образований

- целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное  регулирование -  деятельность  органов  государственной  власти  и

органов  местного  самоуправления  по  упорядочению  градостроительных  отношений, возникающих  в  процессе  градостроительной  деятельности,  осуществляемая  посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов  территориального  планирования,  документации  по  планировке  территории  и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент	 - устанавливаемые в пределах границ соответствующей

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их  застройки  и  последующей  эксплуатации  объектов  капитального  строительства, предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельных  участков  и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,  а  также  ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов капитального строительства;

нормативы  градостроительного  проектирования	 (региональные  и  местные)  -

совокупность  стандартов  по  разработке  документов  территориального  планирования, градостроительного  зонирования  и  документации  по  планировке  территории,  включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в  том  числе  объектами  социального  и  коммунально-бытового  назначения,  доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства  территории),  предусматривающих  качественные  и  количественные требования  к  размещению  объектов  капитального  строительства,  территориальных  и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц,  имуществу  физических  и  юридических  лиц,  государственному  и  муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны  с  особыми  условиями  использования  территорий	 -  охранные,  санитарно-защитные  зоны,  зоны  охраны  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры)  народов  Российской  Федерации  (далее  -  объекты  культурного  наследия), водоохранные  зоны,  зоны  санитарной  охраны  источников  питьевого  и  хозяйственно- бытового  водоснабжения,  зоны  охраняемых  объектов,  иные  зоны,  устанавливаемые  в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные  изыскания	 -  изучение  природных  условий  и  факторов  техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков  в  их  пределах,  подготовки  данных  по  обоснованию  материалов,  которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно- строительного проектирования;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент  плотности  застройки  -	 отношение  площади  всех  этажей  зданий  и сооружений к площади участка (квартала);

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на  которых  расположены  линии  электропередачи,  линии  связи  (в  том  числе  линейно- кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект  капитального  строительства - (федерального,  регионального  и  местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки	 - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации  -  городов  федерального  значения  Москвы  и  Санкт-Петербурга  и  в  котором устанавливаются  территориальные  зоны,  градостроительные  регламенты,  порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны	 - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования	 - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный  круг  лиц  (в  том  числе  площади,  улицы,  проезды,  набережные,  скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий	 - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности  безопасности  и  благоприятных  условий  жизнедеятельности  человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду  и  обеспечение  охраны  и  рационального  использования  природных  ресурсов  в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные  зоны -  зоны,  для  которых  документами  территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа,  том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.

При  определении  этажности  здания  учитываются  все  надземные  этажи,  в  том  числе технический  этаж,  мансардный,  а  также  цокольный  этаж,  если  верх  его  перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

При  определений  количества  этажей  учитываются  все  этажи,  включая  подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;

гражданская  оборона- система  мероприятий  по  подготовке  к  защите  и  по  защите

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

чрезвычайная ситуация	 – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате  аварии,  опасного  природного  явления,  катастрофы,  стихийного  или  иного бедствия,  которые  могут  повлечь  или  повлекли  за  собой  человеческие  жертвы,  ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Нормативно-правовая база

Федеральные законы

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12..2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон  от 27.12.2002  № 184-ФЗ «О техническом  регулировании»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;

- Федеральный закон от 08.11.2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа»;

- Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста» № Пр-2159 от 09.09.2014;

Иные нормативные акты Российской Федерации

- Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1449

«О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878

«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160

(ред.  от  26.08.2013)  «О  порядке  установления  охранных  зон  объектов  электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р

«О социальных нормативах и нормах»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-

(ред.  от  23.11.2009)  «О  методике  определения  нормативной  потребности  субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 13 января 2010 № 4 «Об установлении и

использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»;

Законодательные и нормативные акты Иркутской области

- Закон  Иркутской  области  от  21.06.2010  N  49-ОЗ  "Об  административно-

территориальном устройстве Иркутской области";

- Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в

Иркутской области»;

- Закон Иркутской области от 19.06.2008 N 27-оз "Об особо охраняемых природных

территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области";

Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

- ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой

застройки и методы его измерения.

- ГОСТ  Р  51232-98.  Вода  питьевая.  Общие  требования  к  организации  и  методам

контроля качества.

- ГОСТ  2761-84.  Источники  централизованного  хозяйственно-питьевого

водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

- ГОСТ  17.5.3.04-83.  Охрана  природы.  Земли.  Общие  требования  к  рекультивации

земель.

- ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для

рекультивации.

- ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения.

- ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам

рекреации водных объектов.

- ГОСТ 17.6.3.01-78. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование

лесов, зеленых зон городов. Общие требования.

- ГОСТ  17.4.3.06-86.  Охрана  природы.  Почвы.  Общие  требования  к  классификации

почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ.

- ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

- ГОСТ  Р  52289-2004.  ТСОДД.  Правила  применения  дорожных  знаков,  разметки,

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

- ГОСТ Р 52290-2004. ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования.

- ГОСТ  Р  52766-2007.  Дороги  автомобильные  общего  пользования.  Элементы

обустройства. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная

система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования.

Строительные  и санитарные нормы и правила (СНиП и СанПиН, СП)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация

предприятий, сооружений и иных объектов (в новой редакции с изм. от 25.04.2014).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите

помещений жилых и общественных зданий и территорий.

- СанПиН  2.1.4.1110-02.  Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и

водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных  систем  питьевого  водоснабжения.  Контроль  качества.  Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации

передающих радиотехнических объектов.

- СанПиН  2.1.4.1175-02.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

- СанПиН  2.4.1.3049-13  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. (утратил силу с 30.07.2013г., заменен СанПин 2.4.1.3049-13 с 15 мая 2013г).

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети.

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная

редакция СНиП 42-01-2002.

- СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги.

- СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы.

- СП  42.13330.2011.  Свод  правил.  Градостроительство.  Планировка  и  застройка

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения.

- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных

зданий.

- ВСН  62-91*.  Проектирование  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей

инвалидов и маломобильных групп населения.

- СанПиН  2.1.2882-11.  Гигиенические  требования  к  размещению,  устройству  и

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

(в ред. постановления администрации г. Иркутска от 10.08.2012 N 031-06-1618/12).

- СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов

для твердых бытовых отходов.

- СП  30-102-99.  Планировка  и  застройка  территорий  малоэтажного  жилищного

строительства.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СП  44.13330.2011.  Свод  правил.  Административные  и  бытовые  здания.

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.

- СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию

отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

- ВСН 11-94. Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной

прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

- СП  30-102-99  Планировка  и  застройка  территорий  малоэтажного  жилищного

строительства.

- СанПиН  42-128-4690-88  Санитарные  правила  содержания  территорий  населенных

мест.

Приложение 2

Объекты  культурного  наследия  местного (муниципального) значения.

На сегодняшний день на территории Балаганского муниципального образования известно 196 памятников археологии.

1. Стоянка Падь Ташлыковская.  Находится в 10.4 км выше по течению от пгт.Балаганск  Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году.  Датируется 	XVIII-VIII тыс. до н.э.

2. Могильник Падь Ташлыковская.  Находится в 10.2 км выше по течению от пгт. Балаганск.  Открыт Федоренко А.Б. в 1986 году. Датируется XV-XX вв.

3. Стоянка Залив Татон 1. Находится в 1750 м на ЮЗ от пгт.Балаганск. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году.   Датируется I-XIII вв.

4. Стоянка Залив Татон 2.  Находится 	в 	1 км на ЮЮЗ от пгт.Балаганск. Открыта Титовым А.В., Ветровым В.М. в 1990 году. Датируется  I-XIII вв.

5. Могильник Балаганск 1.  Находится в 1.5 км  от ЮЮЗ границы пгт.Балаганск Открыт  Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется XVII-XIX вв.

6. Могильник Балаганск 2.  Находится   в 400 м на ЮЗ от причала - парома, СЗ окраина пгт.Балаганск. Открыт Титовым А.В., Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется 	XVIII-ХIX вв.

7. Могильник Балаганск 3.  Находится на 6-ом км тракта Балаганск-Залари, в 5 км ЮЗ пгт.Балаганск. Открыт Анисимовым А.В. в 1992 году. Датируется XVIII-XIX вв.

8. Стоянка Биостанция 1. Находится на северо-западной окраине пгт.Балаганск, на правом берегу залива Одиса, в 500 м на восток  от причала, парома. Открыта Федоренко А.Б. в 1986 году. Николаевым В.С. в 2000 г. произведён сбор подъёмного материала, фотофиксация, определение границ. Археологический материал представлен изделиями из камня: скрёблами, остриями, отщепами. Датируется  палеолитом, 40 тыс. л.н.

### Археологические достопримечательные места Балаганского муниципального образования

В ходе проведенных археологических исследований на территории Балаганского муниципального образования выделено несколько археологических достопримечательных мест:

Балаганск. Включает в себя объекты археологии расположенные на побережье заливов Одиса и Тоток, а также побережья Братского водохранилища непосредственно примыкающую к п.Балаганск с севера, востока и юго-востока. Данная территория свободна от леса, представляет собой борта долин рр.Одиса и Тоток. Здесь наблюдается высокая концентрация объектов археологии эпохи палеолита – средневековья. Всего в данный пункт концентрации включено 15 объектов археологии: Биостанция 1-3, Балаганск 1-4, Залив Тоток 1-2, Залив Одиса 1-7.

### Территории, обладающие признаками объектов археологического наследия - достопримечательных мест

На сегодняшний день, на территории Балаганского муниципального образования выделено 2 территории, обладающие признаками наличия объектов археологического наследия - достопримечательных мест:

Северная территория, обладающая признаками объектов археологического наследия - достопримечательного места охватывает северную часть Балаганского муниципального образования и примыкает к достопримечательному месту Кадинское с запада. Данная территория сильно затаежена, не имеет широких открытых пространств и охватывает часть водораздела р.Ангары и Оки. Она выделена на основании геоморфологических признаков. Непосредственно в границах данной территории не обнаружены археологические объекты, но сохранившийся палеоландшафт территории  позволяет говорить о высокой вероятности нахождения здесь археологических объектов. Территория слабо изучена и нуждается в дополнительном археологическом обследовании.

Южная территория, обладающая признаками объектов археологического наследия – достопримечательного места охватывает южный участок Балаганского муниципального образования, представляет собой лесостепную и степную зону. Примыкает к достопримечательному месту Биритское с запада. Территория включает в себя водораздельные пространства р.Ангары, Унги и Оки. Она выделена на основании геоморфологических признаков. Непосредственно в границах данной территории не обнаружены археологические объекты, но сохранившийся палеоландшафт территории  позволяет говорить о высокой вероятности нахождения здесь археологических объектов. Территория изучена не достаточно полно и нуждается в дополнительных исследованиях.

Заключение

В результате выполнения данной работы определены территории с особыми условиями использования, в границах которых  требуется регулирование застройки и хозяйственной деятельности государственным органом охраны объектов культурного наследия. К данным территориями отнесены территории в границах достопримечательных мест и территории, обладающие признаками объектов археологического наследия (достопримечательных мест). В границах Балаганского муниципального образования выделено 2 археологических достопримечательных мест и 2 территории, обладающие признаками объектов археологического наследия (достопримечательных мест).

Для археологических достопримечательных мест устанавливается режим ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования (экспертизы) территории с целью уточнения границ распространения, сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя.

Для территорий, обладающих признаками объектов археологического наследия, устанавливается режим ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме  проведения археологического обследования с целью определения наличия объекта археологического наследия, сохранности, и историко-культурной значимости   культурного слоя.

На основании заключения о результатах обследования государственный орган охраны объектов культурного наследия определяет режим дальнейшего использования участка:

-  в случае отсутствия предмета охраны выдается разрешение на хозяйственное освоение территории;

- в случае наличия предмета охраны, выявления памятника или ансамбля, хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия. Вступают в силу требования ст.ст.35, 36, 40 ФЗ-73.

По мере получения результатов археологического обследования, обследованные участки либо  исключаются из состава территорий с особыми условиями использования, либо, в случае подтверждения наличия  (выявления) объекта археологического наследия, государственным органом по охране объектов культурного наследия принимается решение по определению конкретных мероприятий для обеспечения сохранности данного археологического объекта.

### Памятники истории и архитектуры

Далее представлены краткие исторические справки на поселения, имеющие объекты  культурного наследия, состоящие в «Списке вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность Балаганского муниципального образования».

П. Балаганск

Основан как острог в 1654 г. боярским сыном Дмитрием Фирсовым. «С 1668 г. нигде не упоминается о нем до 1775, когда Балаганск сделан городом». С 1856 г. по 1924 г. – окружной, затем - уездный город Иркутской губернии.

В 1792 г. в городе одна каменная церковь во имя Спаса Нерукотворного, построенная в 1787 г. (предшествующие ей шесть деревянных церквей сгорели), 256 государственных крестьян, 15 разночинцев, 10 цеховых и 4 священно и церковнослужителя. Спасская церковь – первый каменный провинциальный храм (до этого строили каменные храмы только в Иркутске), разрушена в 1932 г.

По подворной переписи 1875 г. наличное население города составляло 833 человека, никакой промышленности не было, 8 торговых лавок, два приходских училища, мужское и женское, устроенные в 1873 г. на средства купца Лейбовича. Город был разделен на два отдельных квартала, на расстоянии 160 сажен (около 350 м) друг от друга: в первом – присутственные места, церковь, торговые лавки, второй квартал – на горке по берегу р.Ангары имел всего 13 домов. Экономическое развитие города находилось в застое в связи с его расположением – в стороне от главного Московского тракта. На 1909 г. в городе числились: пивоваренный завод Зицермана, две мельницы,  9 лавок с бакалейными и мануфактурными товарами и одна аптека. К 1914 г. население возросло до 2128 человек.

С 1924 г. Балаганск переименован в село. В 1957 г. в связи со строительством Братской ГЭС и затоплением земель новый Балаганск был построен на 45 км ниже по течению р.Ангары по генеральному плану, составленному Московским институтом Гипрокоммунстрой. Постройки старого Балаганска частично были перенесены на новую площадку.

В поселке 12 объектов культурного наследия, значащихся в Списке, один из них – «Братская могила борцов за советскую власть» 1919 г. – находится на государственной охране регионального значения (решение облисполкома № 556 от 18.11.59 г.; № 397 от 09.08.66 г.). Требуется проверка факта переноса   братской могилы.

Строительство Братской ГЭС нанесло  непоправимый ущерб историко-архитектурному наследию, которое дошло до сегодняшнего дня лишь в отдельных постройках и архитектурных деталях более позднего времени.

Таким образом, Балаганск в историко-культурном отношении не до конца исследован  и мало изучен. В связи с  этим    по объектам культурного наследия Балаганского муниципального образования предлагаются следующие мероприятия:

- Обследование населенных пунктов с целью выявления и изучения культурного наследия;

- Инвентаризация объектов культурного наследия;

- Выполнение историко-культурной экспертизы на объекты культурного наследия;

- музеефикация отдельных  элементов и деталей, характеризующих специфику архитектурного наследия Балаганского края.

Перечень объектов культурного наследия (история  архитектура) по состоянию на 01.01. 2008

| N п/п | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение (адрес) | Категория охраны факт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание аптеки | нач. XX в. | Балаганск п., Горького ул., 38 (83). | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | кон. XIX - нач. XX вв. | Балаганск п., Дворянова ул., 35. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | нач. XX в. | Балаганск п., Кольцевая ул., 76. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | нач. XX в. | Балаганск п., Кольцевая ул., 28. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | нач. XX в. | Балаганск п., Кольцевая ул., 65. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | 1960-е гг. | Балаганск п., Кольцевая ул., 78. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | нач. - сер. XX в. | Балаганск п., Комарова ул., 5. | вновь выявленный |
|  | Братская могила борцов за Советскую власть. | 1919 г. | Балаганск р.п., ул.Набережная | ГО местн., реш. обл. N 556 от 18.11.59 г.; N 397 от 09.08.66 г. |
|  | Дом жилой. | нач. - сер. XX в. | Балаганск п., Мира ул., 1. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой, наличники. | нач. - сер. XX в. | Балаганск п., Мира ул., 18. | вновь выявленный |
|  | Здание больницы. | нач. - сер. XX в. | Балаганск п., Орджоникидзе ул., 14. | вновь выявленный |

Территории объектов культурного наследия (ОКН) (история и архитектура)

Таблица №12-2

|  | Поселение в границах которых находиться ОКН | Местоположение ОКН | Количество ОКН подлежащих охране |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Балаганск п., | Ангарская ул., 45. Горького ул., 38 (83). Дворянова ул., 35. Кольцевая ул., 28;65;76;78. Комарова ул., 5. Мира ул., 1;18. Набережная ул.( Братская могила) Орджоникидзе ул., 14. | 11 |